ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОАО «ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Муниципальный заказчик:

Администрация муниципального

образования «Новонукутское»

Муниципальный контракт:

№ 01 ОК/10 от 09 августа 2010г

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОНУКУТСКОЕ»

Том II

Градостроительное планирование развития территории

(Материалы по обоснованию)

Иркутск– 2012 гг.

Подписи

ВРИО генерального директора

ОАО «Иркутскгражданпроект»                                                     В. Ю. Юртин

Главный архитектор

ОАО «Иркутскгражданпроект»                                                     И. В. Козак

Нач. Отдела  территориального планирования                            С. Г. Алешкина

Главный архитектор проекта                                                          В. Я. Снежко-Блоцкий

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ И СТАНДАРТАМИ

Главный архитектор проекта                                                          В. Я. Снежко-Блоцкий

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	7

1.1	Авторский состав проекта	7

1.2	Состав проекта	8

ВВЕДЕНИЕ	9

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10

1. Цели и задачи территориального планирования	11

ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	14

1.1 Инженерно-геологические условия	14

1.2 Климат	14

1.3 Гидрологические условия	15

1.4 Гидрогеологические условия	16

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ	17

2.1 Положение муниципального образования «Новонукутское» в системе расселения	17

2.2 Использование территории	17

2.3 Жилищный фонд	19

2.4 Учреждения сферы обслуживания	20

ГЛАВА 3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАСЕЛЕНИЕ	22

3.1 Население	22

3.2 Экономическая база развития	24

3.2.1 Отрасли производственной сферы	24

3.2.2 Отрасли непроизводственной сферы	26

ГЛАВА 4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА	27

4.1. Функционально-планировочная структура поселения  и его территориальное развитие	27

4.2.  Планировочная организация селитебных территорий	28

4.3. Система общественных центров	28

4.4. Система озелененных территорий	29

ГЛАВА 5. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	30

5.1 Санитарно-защитные зоны предприятий	30

ГЛАВА 6. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	32

6.1. Существующее положение	32

6.1.1. Внешний транспорт	32

Железнодорожный транспорт	32

Автомобильный транспорт	33

6.1.2 Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт	33

6.2 Проектное решение	35

6.2.1 Улично-дорожная сеть	35

6.2.2 Легковой транспорт	37

ГЛАВА 7. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	38

7.1 Существующее состояние	38

7.2. Проектное решение	39

ГЛАВА 8. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	41

8.1.Теплоснабжение	41

8.1.1. Существующее положение	41

8.1.2 Проектные предложения	41

8.2.Газоснабжение	45

8.2.1. Существующее положение	45

8.2.2. Проектные предложения	45

ГЛАВА 9. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	47

9.1  Существующее положение	47

9.2 Проектные предложения	48

ГЛАВА 10. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ	52

Телефонизация	52

Телерадиофикация	52

ГЛАВА 11. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	53

11.1 Существующее положение	53

11.2 Проектное предложение	53

ГЛАВА 12. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	56

12.1 Общая характеристика территории	56

12.2 Неблагоприятные факторы по инженерно-строительным условиям на территории муниципального образования «Новонукутское».	57

12.3 Основные решения намечаемых мероприятий	59

ГЛАВА 13. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ	62

13.1 Использование территории	62

13.2 Жилищное строительство	64

13.3. Культурно-бытовое строительство	66

13.4. Зеленые насаждения общего пользования	72

13.5. Спортивные сооружения	72

13.6. Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «Новонукутское»	72

ГЛАВА 14. ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	80

14.1 Жилищное строительство	80

14.2. Культурно-бытовое строительство	82

14.3 Ориентировочный расчет стоимости строительства	87

ГЛАВА 15. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	89

15.1. Существующее положение	89

15.2. Проектные предложения	89

ГЛАВА 16. АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОНУКУТСКОЕ»	91

ГЛАВА 17 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	93

17.1 Перечень источников чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Новонукутское»	93

17.1.1 По источникам ЧС военного времени	93

17.1.2 По источникам ЧС природного характера	93

17.1.3 По источникам ЧС техногенного характера	95

17.1.4 По источникам ЧС биолого-социального характера	98

17.2 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования муниципального образования, защите населения и территории в военное время и в ЧС природного и техногенного характера	98

17.2.1 Концепция  плана  гражданской  обороны и предупреждения ЧС	98

17.2.2 Гражданская оборона и мероприятия по защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера	99

17.2.3 Связь и оповещение	101

17.2.4 Светомаскировка	102

17.2.5 Санитарная обработка	103

17.2.6 Противопожарные мероприятия	103

ПРИЛОЖЕНИЯ	105

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

## Авторский состав проекта

| ОАО «Иркутскгражданпроект» |
| --- |
| ВРИО Генерального директора ОАО «Иркутскгражданпроект» | В. Ю. Юртин |
| Главный архитектор ОАО «Иркутскгражданпроект» | И. В. Козак |
| Отдел территориального планирования |
| Начальник Отдела территориального планирования | С. Г. Алёшкина |
| Архитектурная часть: |  |
| Главный архитектор проекта | В. Я. Снежко-Блоцкий |
| Ведущий архитектор | А. С. Мельникова |
| Экономика: |  |
| Инженер-экономист | Д. С. Маргеева |
| Транспорт, инженерная подготовка: |  |
| Ведущий инженер | Е. А. Зелент |
| Инженерная подготовка | А. А. Плетненцова |
| Водоснабжение, водоотведение: |  |
| Главный специалист | В. С. Ленденев |
| Теплоснабжение: |  |
| Инженер | С. Ю. Салманова |
| Сети электроснабжения и связи: |  |
| Инженер | Е. Е. Акреева |
| Охрана окружающей среды: |  |
| Инженер-эколог | А. Н. Орлова |
| Археологическая оценка территории |  |
| Главный специалист | Е.В. Пуляевская |
| ИТМ ГОЧС: |  |
| Инженер ГО ЧС | Э. В. Щелканов |

Примечание: При разработке «Генерального плана муниципального образования «Новонукутское», учитывались материалы «Схемы территориального планирования МО «Нукутский район» Иркутской области».

## Состав проекта

Текстовые материалы (разработка Генерального плана муниципального образования «Новонукутское»)

Утверждаемая часть

Том I. Положения о территориальном планировании.

Материалы по обоснованию

Том II. Градостроительное планирование развития территории.

Том. III. Комплексная оценка. Охрана окружающей среды.

Графические материалы (Генерального плана муниципального образования «Новонукутское»):

Утверждаемая часть:

- Проектный план. Основной чертеж. Схема функционального зонирования территории М 1:10 000.

- Схема планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры. М 1:5 000.

- Схема планируемого размещения объектов водоснабжения. М 1:5 000.

- Схема планируемого размещения объектов водоотведения и ливневой канализации.   М 1:5000.

- Схема планируемого размещения объектов электроснабжения и связи. М 1:5 000.

- Схема планируемого размещения объектов теплоснабжения и газоснабжения М 1:5 000.

- Схема инженерной подготовки территории М 1:5 000.

- Проектный план.  М 1:10 000

- Схема оповещения. М 1:5 000

Материалы по обоснованию:

- Схема расположения муниципального образования «Новонукутское» в структуре Нукутского района. М 1:100 000.

- Схема современного использования территории (опорный план). М 1:5 000.

- Схема комплексной оценки территории. М 1:5 000.

- Схема размещения потенциально-опасных объектов. М 1:5 000

# ВВЕДЕНИЕ

Работа «Генеральный план муниципального образования «Новонукутское» выполнена на основании Муниципального контракта № 01 ОК/10 от 09.08.2010 г. заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией муниципального образования «Новонукутское», в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.), Законом Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Нукутского района, а также положениями технического задания к проекту.

Подготовка проекта генерального плана осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом результатов публичных слушаний по проекту генерального плана и предложений заинтересованных лиц.

Авторский коллектив выражает признательность Администрации Нукутского муниципального района и муниципального образования «Новонукутское», а также всем специалистам, участвовавшим в данной работе, за помощь в сборе необходимой информации и благодарит за участие в творческой работе, за предложения и практические советы при разработке документов территориального планирования.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Градостроительная документация «Генеральный план муниципального образования «Новонукутское» разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и региональными нормативами градостроительного проектирования.

3. Проект «Генеральный план муниципального образования «Новонукутское» реализуется в границах муниципального образования «Новонукутское».

4. В составе работы по подготовке документа территориального планирования развития муниципального образования «Новонукутское» предполагается выделить следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок, на который будут рассчитаны все основные проектные решения - 2030 год;

- первая очередь, на которую будут определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2015 год.

5. Утверждение генерального плана осуществляется представительным органом местного самоуправления поселения.

6. Реализация работы «Генеральный план муниципального образования «Новонукутское» осуществляется на основании плана реализации «Территориальное планирование развития муниципального образования муниципального образования «Новонукутское».

7. План реализации «Территориальное планирование развития муниципального образования «Новонукутское» утверждается органом местного самоуправления муниципального образования «Новонукутское» в течение трех месяцев со дня утверждения документа территориального планирования.

8.  Внесение изменений в генеральные планы следует осуществлять в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение  проектов генеральных планов.

9. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

10. Положения генерального плана могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, разработке и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие с утвержденными генеральными планами поселений;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий территории.

1. Цели и задачи территориального планирования

Основной целью разработки проекта «Генеральный план муниципального образования «Новонукутское» является организация территории поселения на основе комплексного (разумного) баланса  в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических факторов и инвестиционных  предложений с целью обеспечения его устойчивого развития.  А именно:

Повышение уровня и качества жизни населения, в том числе;

- повышение уровня занятости и материального благосостояния населения;

- повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни;

- повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей сельского поселения;

- инфраструктурное развитие территории (транспортной, энергетической и инженерной инфраструктур);

- Развитие спортивных объектов и территорий.

- К основным задачам генерального плана развития муниципального образования относятся:

- - формирование границы муниципального образования «Новонукутское» на основе:

- Закона Усть-Ордынского Бурятского Автономного Округа «о статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского Автономного Округа» от 29 декабря 2004 года N 67-оз.

- Существующих и вновь отводимых земельных отводов.

- Комплексного анализа рассматриваемых территории.

- Определения границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Новонукутское»;

Общественно-деловые зоны:

- развитие и размещение объектов местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- организация территории для проведения массовых мероприятий;

Образование

- реконструкция существующих учебных заведений;

- строительство необходимых учреждений дошкольного образования;

Здравоохранение

- строительство стационара и станции скорой помощи исходя из расчетной потребности, а также радиуса доступности жителей.

Жилые зоны:

- снижение уровня ветхого и аварийного жилого фонда;

- определение зон под новое жилищное строительство с комфортными условиями проживания;

- вынос жилой (преимущественно ветхой застройки) из зоны подтопления и затопления.

Зоны озелененных территории:

Озелененные территории рекреационного назначения

- формирование непрерывной системы озеленения населенных пунктов;

-  определение границ и создание лесопарков;

Озелененные территории специального назначения

- улучшение санитарно-гигиенического состояния окружающей среды.

Физическая культура и массовый спорт

- строительство спортивного комплекса (спортзал и бассейн), а также спортивных площадок местного значения, исходя из расчетов и их общедоступности;

Производственные и коммунальные зоны:

- сохранение действующих производств, внедрение высокотехнологичных видов производства, снижение вредного воздействия на окружающую среду;

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

- развитие и размещение объектов местного значения транспортной и инженерной инфраструктуры;

- обоснование и выбор принципиальной схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и  ливневой канализации.

Транспорт

- организация оптимальной схемы движения транспорта, ориентированной на постоянное население муниципального образования «Новонукутское».

Водоснабжение

- улучшение и повышение надежности системы водоснабжения;

- обоснование основных источников водоснабжения с возможностью создания зон санитарной охраны первого и второго пояса охраны;

- обеспечение хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд муниципального образования.

Хозяйственно-бытовая канализация

- обеспечение устойчивой системы водоотведения на уровне водопотребления с учетом параметров планируемого развития рассматриваемой территории.

Ливневая канализация

- обеспечение очистки поверхностных вод, образующихся в период выпадения дождей, таяния снега.

Теплоснабжение

- оптимизация систем теплоснабжения и теплопотребления муниципального образования «Новонукутское».

Электроснабжение

- обеспечение надежной системой электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузки трансформаторов питающих подстанции.

К иным задачам, связанным с решением вопросов местного значения муниципального образования «Новонукутское».

Инженерная подготовка территории

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение инженерной подготовки территории.

Охрана окружающей среды.

Охрана атмосферного воздуха

- улучшение состояния атмосферного воздуха;

Охрана поверхностных и подземных вод

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях зон санитарной охраны и водоохранных зон рек и водоемов.

Охрана почв

- защита и сохранение почвенного слоя;

- ликвидация очагов загрязнения почв;

- рекультивация нарушенных территории.

Охрана лесных ресурсов

- рациональное использование лесных ресурсов;

- соблюдение специальных режимов на землях лесного фонда.

ГО ЧС

- обеспечение безопасности населения, которое включает эвакуацию, обеспечение защитными сооружениями в случае риска возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного или иного характера;

- повышение устойчивости функционирования проектируемых территорий в мирное и военное время, а также в условиях риска возникновения ЧС;

- обеспечение защиты от последствий ЧС градостроительными методами;

- обеспечение пожарной безопасности;

-  размещение и развитие системы связи и оповещения.

ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Муниципальное образование «Новонукутское»  расположено в лесостепной полосе предгорий Восточного Саяна на холмистой равнине в долине р. Залари.

Территория характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, связанными с развитием карстовых процессов. Практически на всей территории развиты просадочные грунты, относящиеся ко II типу просадочности.

Рельеф территории волнистый, с общим уклоном с северо-запада на юго-восток. Перепад высот достигает 80-90 метров. Абсолютные отметки колеблются от 565 м до 472 м. Значительную часть территории занимает отработанный карьер, который на данный момент частично рекультивирован.

Особенности рельефа в значительной степени связаны с геологическим строением, литолого-петрографическими свойствами палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений.

1.1 Инженерно-геологические условия

Среди палеозойских пород представлены осадки кембрийской системы, нижнего (ангарская свита) отдела. Они приурочены к южной оконечности Прибайкальского внутриплатформенного поднятия, а геоморфологически соответствуют в основном Лено-Ангарскому плато. Характерные черты кембрийских отложений – карбонатность, гипсоносность, в отдельных случаях – соленосность.

Породы ангарской свиты выходят на дневную поверхность по долинам р. Ангара и её крупных притоков и представлены известняками, доломитами, гипс-ангидритами, ангидрит-доломитами. С областью распространения палеозойских пород связаны гипсовый и карбонатный карст, вследствие этого – значительная сухость почв, ксерофитизация растительных сообществ.

Мезозойские – юрские отложения слагают равнинные территории. В юрской континентальной формации доминируют песчаники (кварцевые, аркозовые, слюдистые), а также алевролиты и конгломераты, характерно наличие угольных пластов.

Кайнозойские отложения имеют преимущественно четвертичный возраст, они различаются по генезису, мощности, вещественному составу; являясь материнской породой, определяют особенности почвообразования.

Среди современных экзодинамических процессов наибольшее значение имеют криогенные, оврагообразование, карст, суффозия. Овраги на придолинных склонах, террасах, в мощной рыхлой толще достигают длины в несколько сотен метров, 8-30 м ширины, 2-7 м глубины. Многочисленны рытвины, промоины на слабозалесенных территориях. Карст представлен пещерами, воронками, колодцами, провалами, суходолами. Часто карст сочетается с другими процессами и образуют сложные формы: суффозионно-карстовые воронки, карстово-термокарстовые котловины, каньонообразные участки долин прорыва. С образованием Братского водохранилища произошла активизация карста в его прибрежной зоне.

1.2 Климат

Территория находится в зоне умеренного континентального климата. На особенности климата значительное влияние оказывает орография территории. В зимний период образуются мощные малоподвижные антициклоны, обусловливающие морозную малооблачную и тихую погоду с небольшим количеством осадков. Летом развивается циклоническая деятельность, с которой связано выпадение дождевых осадков.

Годовые величины радиационного баланса составляют 30-45 ккал/см2. Наибольшие его значения отмечены в июне-июле и составляют 8-9 ккал/см2, наименьшие в декабре (-0,6 -1 ккал/см2) и январе (-2,1 -0,8 ккал/см2). Переход через нуль осенью – в ноябре, весной – в марте.

Температурный режим района изысканий обусловлен характером атмосферной циркуляции. Существенное влияние на температурный режим оказывает континентальность климата. Это проявляется в резко выраженном различии зимних и летних значений температур воздуха, а также контрастных суточных температурах воздуха. Данные наблюдений взяты на метеостанции Нукуты, расположенной в 7 км северо-восточнее пос. Новонукутский, на берегу Унгинского залива Братского водохранилища, в который впадает р. Залари.

Среднегодовая температура воздуха имеет отрицательное значение (минус 3,6оС). Период с отрицательными среднемесячными температурами воздуха продолжается с октября по апрель. Январь – самый холодный месяц, средняя температура воздуха равна минус 26,8 оС. Наиболее высокие температуры воздуха наблюдаются в июле (его среднемесячная температура воздуха плюс 18 оС). К июлю приурочен и абсолютный максимум температуры воздуха плюс 36 оС. Расчетная температура самой холодной пятидневки - 45 оС.

Характер распределения осадков также определяется особенностями общей циркуляции атмосферы и орографическими особенностями территории. В целом по району за год выпадает 343 мм. Основное количество выпадает с мая по сентябрь, годовая сумма осадков на 77% складывается из осадков теплого периода. Зимняя циркуляция над рассматриваемой территорией в основном не имеет характера фронтальной, а представляет собой преимущественно устойчивый перенос охлажденного и сухого континентального воздуха, обуславливающего преимущественно ясную с небольшим количеством осадков погоду.

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале-марте, максимум приходится на июль. В июле выпадает в среднем 74 мм. В летний период осадки носят как облажной, так и ливневый характер. Отмечаются грозы, возможно выпадение града, характерно возникновение туманов. Максимальная за зиму высота снежного покрова 74 см, средняя 30 см, минимальная 8 см. Снежный покров обычно держится около 6 месяцев.

При антициклоническом характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается большая повторяемость штилей. Средние скорости ветра зимой, как правило, но превышают 2-3 м/с. В связи с развитием циклонической деятельности весной средние месячные скорости ветра заметно возрастают и достигают наибольших значений в году 5-6 м/с. Средняя годовая скорость ветра составляет 2,2 м/с.

1.3 Гидрологические условия

Территория поселения относится к Ангаро-Предсаянской лесостепной маловодной территории, частично закарстованной и заболоченной, со снеговым и дождевым питанием рек.

Муниципальное образование «Новонукутское» располагается в долине р. Залари. Пойма реки заболочена, русло отличается выраженными процессами меандрирования, сказывается подпор воды Братским водохранилищем.

Река Залари берет свое начало на отметке 560 м с небольшого болота и пересекает Иркутско-Черемховскую равнину с юго-запада на северо-восток. Впадает река в Унгинский залив с левого берега Братского водохранилища.  Уровненный режим реки в целом отражает климатические и физико-географические условия территории. Высокие горизонты воды в апреле - мае, чередование через относительно непродолжительные периоды небольших дождевых пиков, низкие горизонты воды перед ледоставом и впервые дни после очищения реки ото льда, неустойчивость уровней воды и наличие наледей в зимний период года - вот основные особенности уровенного режима р. Залари.

В период освобождения реки ото льда, чаще всего это происходит во второй половине апреля, отмечается первый сильный подъём воды. Последующий подъём уровня воды зависит от интенсивности таяния снега, поступления в реку грунтовых вод. Как правило, высший уровень весеннего половодья, наблюдаемый обычно в апреле, является высшим годовым уровнем воды. После спада весеннего половодья (в основном в середине июня) отмечается устойчивая низкая летняя межень, прерываемая невысокими дождевыми паводками. В октябре с наступлением похолодания и прекращения дождей уровни воды начинают падать, достигая наиболее низких значений перед появлением ледяных образований и впервые дни после их появления.

1.4 Гидрогеологические условия

Подземные воды в пределах поймы р. Залари встречены на глубине, близкой к уровню воды в реке. Водовмещающими являются практически все грунты  разреза. Водоносный горизонт характеризуется приречным типом режима, уровни воды в скважинах гидравлически связаны с уровнем воды в реке. Питание водоносного горизонта осуществляется, преимущественно, за счет атмосферных осадков, частично за счет разгрузки.

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Положение муниципального образования «Новонукутское» в системе расселения

Поселок Новонукутский является центром Нукутского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области. Он возник в 1956 г. под названием Гипсовый рудник и входил в состав Нукутского сельсовета Нукутского, затем Аларского района. Современное название поселок получил 18 июля 1960 г. с восстановлением в 1972 г. Нукутского района п. Новонукутский стал административным центром вновь образованного района и центром сельсовета. В состав сельсовета вошли также п. Заречный (расстояние до п. Новонукутский – 3 км) и д. Татхал-Онгой, к настоящему времени слившаяся с райцентром.

Транспортно-географическое положение является выгодным, что связано сего расположением по Балаганскому тракту – автомобильной дороге регионального значения, в близости от Транссибирской железнодорожной магистрали (расстояние до ближайшей железнодорожной станции Залари составляет 23 км). До станции проложена однопутевая железная дорога грузового сообщения.

С поселениями в границах административного района п. Новонукутский связан автомобильными дорогами местного значения. Связь с областным центром осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом, расстояние до Иркутска – 247 км.

Северная граница проходит вдоль реки Унга, захватывая массив Нукутского лесхоза и граничит с муниципальным образованием Хареты. Западная и юго-западная граница с муниципальным образованием Шаратское. На юго-западе граничит с д.Новоселово и д.Наймодай (муниципального образования Целинный). На востоке граничит с с.Нукуты и д.Ворот-Онгой (муниципального образования Нукуты) и омывается водами Братского водохранилища.

Место п. Новонукутский в системе расселения определяется, главным образом, его административным статусом центра района и функциями организационнно-хозяйственного центра. Во внешних связях ориентируется, прежде всего, на областной центр, связан с центром автономного округа р.п. Усть-Ордынский административными и культурными связями. Как районный центр Новонукутский осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания населения района.

Экономическую основу перспективного развития МО Новонукутское составляют запуск и развитие завода гипсовых изделий, размещение санатория на базе месторождения лечебных минеральных вод и совершенствование функций по управлению и обслуживанию района.

В связи с тем, что п. Новонукутский и д. Татхал-Онгой фактически составляют один населенный пункт, а п. Заречный функционально тесно с ними связан, представляется целесообразным рассматривать перспективы развития п. Новонукутский вместе с подчиненными населенными пунктами в границах муниципального образования.

2.2 Использование территории

Площадь Новонукутского муниципального образования на исходный год разработки генерального плана составляет 8360,7 га. Земли населенных пунктов занимают 354,5 га. Современное использование территории представлено в таблице 2.1. Застройкой  занято 928,7 га, что составляет лишь 11,1% всех земель поселения. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории занимают 31,1% площади в границах МО, под прочие виды использования остается 57,8% земель.

Современное использование территории

Таблица 2.1

| Территории | га | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| А Селитебные территории |  |  |  |
| Жилая застройка | 229,4 | 2,7 | 449,8 |
| в т. ч. 1-2-этажная с приусадебными участками | 225,9 | 2,7 |  |
| 1-2-этажная с приквартирными участками | 0,0 | 0,0 |  |
| 2-этажная безусадебная | 0,0 | 0,0 |  |
| среднеэтажная (3-4 этажа) | 3,5 | 0,0 |  |
| многоэтажная (5 этажей и более) | 0,0 | 0,0 |  |
| садоводства | 0,0 | 0,0 |  |
| Учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 14,9 | 0,2 | 29,2 |
| Территории общеобразовательных и дошкольных учебных заведений | 4,5 | 0,1 | 8,8 |
| Средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские учреждения | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| Объекты здравоохранения | 4,7 | 0,1 | 9,2 |
| Учреждения социального обеспечения | 0,7 | 0,0 | 1,4 |
| Культовые сооружения | 2,3 | 0,0 | 4,5 |
| Зеленые насаждения и другие рекреационные территории общего пользования | 0,4 | 0,0 | 0,8 |
| Спортивные сооружения | 30,0 | 0,4 | 58,8 |
| Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки | 139,0 | 1,7 | 272,5 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 426,0 | 5,1 | 835,3 |
| Б Производственные территории |  |  |  |
| Промышленные территории | 481,4 | 5,8 |  |
| Внешний транспорт | 0,2 | 0,0 |  |
| Коммунально-складские территории | 4,9 | 0,1 |  |
| Итого в пределах производственных территорий | 486,5 | 5,8 |  |
| В Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |
| Леса | 2029,3 | 24,3 |  |
| Луга и пойменные территории | 475,6 | 5,7 |  |
| Особо охраняемые природные территории | 1,7 | 0,0 |  |
| Водные пространства | 28,8 | 0,3 |  |
| Прочие рекреационные территории | 64,1 | 0,8 |  |
| Итого в пределах рекреационных территорий | 2599,5 | 31,1 |  |
| Г Прочие территории |  |  |  |
| Режимные территории | 0,0 | 0,0 |  |
| Участки санитарно-технических устройств | 0,0 | 0,0 |  |
| Участки инженерных сооружений | 2,2 | 0,0 |  |
| Специальные территории | 6,8 | 0,1 |  |
| Питомники | 0,0 | 0,0 |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 4530,1 | 54,2 |  |
| Неиспользуемые территории, требующие проведения специальных инженерных предприятий | 302,6 | 3,6 |  |
| Прочие территории | 7,0 | 0,1 |  |
| Итого в пределах прочих территорий | 4848,7 | 58,0 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ГОРОДА | 8360,7 | 100,0 |  |

Жилой застройкой занято 2,7% территории муниципального образования. На долю селитебной зоны приходится 426,0 га, или 5,1% территории. Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя составляет 835,3 м2. Значительная часть городской застройки – 53,0% селитебной территории, или 98,5% жилых кварталов и микрорайонов, приходится на малоэтажную усадебную застройку, характеризующуюся низкой плотностью.

Площадь участков предприятий и учреждений обслуживания в расчете на одного жителя составляет 11,4 м2. Отсутствие в структуре застройки крупных жилых микрорайонов привело к тому, что на улично-дорожную сеть приходится более 30% селитебной территории города.

Озелененные территории общего пользования занимают площадь всего 0,4 га. Их площадь в расчете на одного жителя города составляет менее 1 м2, что недостаточно до нормативного уровня (12 м2/чел). Уровень обеспеченности населения территорией спортивных сооружений (58,8 м2 на чел.) значительно превышает нормативную  потребность (7 м2 на чел.).

Сельхозугодья занимают более половины территории муниципального образования – 4530,1 га. Производственные территории занимают площадь в 486,5 га, или 5,8% земель МО, главным образом, это территория гипсового завода. Внешний транспорт занимает 0,2 га. Коммунально-складские территории охватывают 4,9 га. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль Новонукутского МО как сельского поселения и промышленного центра Нукутского района.

Ландшафтно-рекреационные территории занимают значительную часть городских земель (2599,5 га), в их составе практически равные части составляют луга и леса, на особо охраняемые природные территории приходится 1,7 га.

В целом современное использование территории носит противоречивый характер и требует рационализации.

2.3 Жилищный фонд

По текущим статистическим данным на конец 2010 г. общая площадь жилищного фонда составляет 83,0 тыс. м2. Жилищный фонд полностью находится в частной собственности. Большую часть жилого фонда составляют  многоквартирные жилые дома - 54,1 тыс. м2 (65,2%), в том числе дома блокированной застройки – 38,6 тыс. м2 (46,5% общей площади). Остальная часть представлена индивидуальными жилыми домами, преимущественно усадебного типа. Характеристика жилого фонда по этажности и материалу стен представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Распределение жилищного фонда муниципального образования по этажности и материалу стен

по состоянию на 01.01.2010 г. (тыс. м2 общей площади квартир)

|  | 1-этажные | 2-этажные | итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | капита-льные | деревянные и прочие | итого | капита-льные | деревянные | итого | капита-льные | деревянные | Всего |
|  |  |  |  |  | и прочие |  |  | и прочие |  |
| Новонукутское МО | 0,6 | 71,4 | 72,0 | 6,7 | 4,3 | 11,0 | 7,3 | 75,7 | 83,0 |
| % | 0,7 | 86,0 | 86,7 | 8,1 | 5,2 | 13,3 | 8,8 | 91,2 | 100,0 |

Жилищный фонд характеризуется относительно хорошим техническим состоянием. Однако ситуация осложняется расположением значительной части застройки в зоне распространения карста, таким образом часть малоэтажной усадебной застройки и несколько многоквартирных домов находятся в ветхом состоянии. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 2,8 тыс. м2.

Жилищный фонд МО Новонукутское отличается низким уровнем благоустройства жилого фонда:

водопроводом – 15%,

канализацией – 8,8%,

отоплением – 16,1%,

ваннами (душем) – 9%,

газом – 10,1%,

напольными электроплитами – 3,3%.

Средняя жилищная обеспеченность составляет 16,3 м2 на чел, что значительно ниже среднего показателя по Иркутской области (20,5 м2/чел). Принимая во внимание преобладание индивидуальной застройки, подразумевающий более высокий нормативный уровень обеспеченности жилым фондом, данный показатель является предельно низким. Ввод жилого фонда в 2010 г. составил 1,2 тыс. м2.

2.4 Учреждения сферы обслуживания

На территории действует Новонукутская средняя школа и Новонукутская начальная школа, расположенные по ул. Гагарина, 9 в приспособленных помещениях с высоким уровнем физического износа. На настоящий момент действует 3 дошкольных образовательных учреждений, МОУ ДОД «Новонукутская детская музыкальная школа». Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях удовлетворена, в детских дощкольных учреждениях – на 93%.

Из учреждений здравоохранения действуют стационар на 100 коек и родильное отделение ЦРБ, поликлиника на 160 посещений в смену, санэпидемстанция 3 категории и профилакторий. Существующая медсанчасть требует расширения.

В п. Новонукутский открыт автосервис и шиномонтаж (ИП Алексеев Р.А.).

Таблица 2.2

Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01. 2011 г.

| Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспечен-ность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
| Детские учреждения |
| Детские дошкольные учреждения | место | 55 | 260 | 51,0 | 93 |
| Общеобразовательные школы | место | 110 | 1 000 | 196,1 | 100 |
| Внешкольные учреждения, | место | 11 | - | - | - |
| 10% общего количества школьников |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |
| Стационары | койка | 13,47 | 55 | 10,8 | 80,2 |
| Поликлиники, амбулатории | посещ. в смену | 18,15 | 250 | 49,0 | 100 |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | - | - | - |
| Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка | 70* | - | - | - |
| число детей до 1 года 80 чел. |  |  |  |  |  |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 4 | 1 на 1,3 тыс. чел | 100 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | 240 | 47,1 | 78,5 |
| Территория спортивных сооружений | га | 0,7-0,9 | 30 | 5,9 | 100 |
| Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20 | - | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубные учреждения** | мест | 50 | 217 | 42,5 | 85 |
| Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 | 33,9 | 6,7 | 100 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины | м2 торг. площади | 280 | 2 544 | 498,8 | 100 |
| Рыночные комплексы | то же | 24-40 | 90 | 17,6 | 73,3 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 |  |  |  |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 |  |  |  |
| Предприятия и учреждения коммунального обслуживания |
| Прачечные | кг белья в смену | 120 | - | - | - |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 | - | - | - |
| Бани | место | 5 | - | - | - |
| Гостиницы | место | 6 | 30 | 5,9 | 98,3 |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 | 1 | 1 на 5,1 тыс. чел | 100 |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | 1 на 5,1 тыс. чел | 100 |

ГЛАВА 3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАСЕЛЕНИЕ

Поселок Новонукутский возник в 1956 г. как Гипсовый рудник. Численность населения в 1959 г. составила 706 чел. Позже в состав Новонукутского сельсовета вошли п. Заречный и д. Татхал-Онгой. В 1980 г. численность населения поселка составила 2,7 тыс. чел, а к 1991 г. выросла до 4 тыс. чел. Общий прирост населения был значительно больше естественного и связан в основном с механическим притоком населения. Данные о численности по переписям населения отражены в таблице 3.1.

Экономическую основу перспективного развития МО Новонукутское составляют запуск и развитие завода гипсовых изделий, размещение санатория на базе месторождения лечебных минеральных вод и совершенствование функций по управлению и обслуживанию района.

3.1 Население

По данным муниципальной статистики, в муниципальном образовании Новонукутское на 01.01.2011 г. проживает 5147 человека. Динамика численности населения характеризуется постепенным ростом, численность колеблется в последние 5 лет от 4,2 тыс.чел. (в 2006 году) до 5,2 тыс.чел. (в 2011 году). За последний год численность населения увеличилась на 75 чел.

Таблица 3.1

Численность населения по данным переписей населения

| год | тыс. чел. |
| --- | --- |
| 1959 | 0,7 |
| 1979 | 2,7 |
| 1989 | 4 |
| 2002 | 4,9 |
| 2010 | 3,4 |

В таблице 3.2 отражена динамика численности населения поселения с 2000 г., которая отражает смену тенденции убывания населения, характерной для 2000 – 2006 гг., на постепенное увеличение численности.

Таблица 3.2

Численность населения по населенным пунктам МО Новонукутское по данным текущего статистического учета

| год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения МО | 4948 | 4958 | 4930 | 4532 | 4584 | 4217 | 4190 | 4214 | 4512 | 5012 | 5072 | 5147 |
| п. Новонукутский | 4053 | 4068 | 4007 | 3670 | 3677 | 3390 | 3394 | 3406 | 3549 | 3967 | 4013 | 4080 |
| с. Заречный | 386 | 379 | 367 | 352 | 378 | 342 | 321 | 326 | 396 | 440 | 447 | 451 |
| д. Татхал-Онгой | 509 | 511 | 556 | 510 | 529 | 485 | 475 | 482 | 567 | 605 | 612 | 616 |

Естественный прирост населения характеризуется, как устойчиво положительный, в виду традиционных достаточно высоких показателей рождаемости (табл. 3.4). Показатель рождаемости в МО Новонукутское в 2008 году (22,6‰) превышает областной уровень (15,2‰).  В настоящее время в репродуктивный возраст вступило поколение, родившееся в 80-х годах, когда в целом по Российской Федерации наблюдался всплеск рождаемости. Однако в 90-е гг. в виду кризисной ситуации в стране в целом рождаемость упала, что негативно повлияет на рождаемость в 2015 – 2025 гг. При развитии медицины уровень смертности снизится и при сохранении среднего уровня рождаемости значение естественного прироста увеличится.

Возрастная структура населения такова, что доля трудоспособного населения несколько «сжата» долей населения в возрасте моложе трудоспособного. Доля населения в возрасте старше трудоспособного имеет достаточно низкие показатели. Такая структура говорит, с одной стороны, о «молодости» населения муниципального образования, а с другой – о достаточно высокой нагрузке на трудоспособное население.

Таблица 3.3

Возрастная структура населения

| Возрастные группы | по данным | прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | текущего учета |  |
|  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 26,2 | 26 | 25,5 |
| лица в трудоспособном возрасте | 62,1 |  |  |
| (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) |  | 62,5 | 63,1 |
| лица старше трудоспособного возраста | 11,7 |  |  |
| (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) |  | 11,5 | 11,7 |
| итого | 100 | 100 | 100 |

Целью демографической политики на среднесрочную перспективу, согласно Программе социально-экономического развития Нукутского района, является проведение мероприятий по снижению уровня смертности населения и создание предпосылок для стабилизации показателей рождаемости.

Таблица 3.4

Динамика численности населения МО Новонукутское по данным текущего статистического учета

| год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения МО (на начало года) | 4214 | 4512 | 5012 | 5072 | 5147 |
| Родилось чел. | 86 | 102 | 62 | 53 |  |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 20,4 | 22,6 | 12,4 | 10,4 |  |
| Умерло чел. | 45 | 60 | 35 | 33 |  |
| Смертность (на 1000 жит.) | 10,7 | 13,3 | 7,0 | 6,5 |  |
| Естественный прирост(убыль) чел. | 41 | 42 | 27 | 20 |  |
| Естественный прирост(убыль) на 1000 жит. | 9,7 | 9,3 | 5,4 | 3,9 |  |
| Прибыло чел. | 342 | 176 | 116 | 82 |  |
| Выбыло чел. | 62 | 84 | 62 | 52 |  |
| Механический прирост (убыль) чел. | 280 | 92 | 54 | 30 |  |
| Прирост (убыль) чел. | 321 | 134 | 81 | 50 |  |

Фактор возможности трудоустройства положительно влияет на механическое движение населения, привлекая в поселение трудовые ресурсы.

Структура трудовых ресурсов характеризуется увеличением к расчетному сроку доли населения в трудоспособном возрасте в связи с миграционным приростом. Использование трудовых ресурсов к расчетному сроку будет оптимизировано, доля трудоспособных лиц, не занятых в экономике, уменьшится. Оптимизация связана с притоком значительных трудовых ресурсов и образованием новых рабочих мест.

Таблица 3.5

Трудовые ресурсы

|  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % |
| Население всего | 5,1 | 100 | 6 | 100 | 8,2 | 100 |
| Состав трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Население в трудоспособном возрасте | 3,2 | 62,1 | 3,8 | 62,5 | 5,17 | 63,1 |
| Работающие лица старших возрастов | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 2 | 0,16 | 2 |
| Трудовые ресурсы всего | 3,3 | 64,1 | 3,9 | 64,5 | 5,3 | 65,1 |
| Использование трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| лица, занятые в экономике | 2,9 | 57,4 | 3,5 | 59 | 4,8 | 59,1 |
| учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 |
| трудоспособные лица, не занятые в экономике | 0,2 | 3,9 | 0,2 | 3,7 | 0,3 | 3,4 |
| инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,2 |

С учетом устойчиво положительного естественного прироста населения и возможных трудовых миграций в виду развития промышленности и рекреации в поселении, проектом прогнозируется более значительный прирост населения. Проектируемая численность жителей к расчетному сроку составит 8,2 тыс. чел, на первую очередь строительства – 6,0 тыс. чел.

3.2 Экономическая база развития

3.2.1 Отрасли производственной сферы

Промышленность

Наиболее крупным предприятием Нукутского района является ЗАО «Нукутский гипсовый карьер», входящий в группу «Кнауф» - крупнейшего мирового производителя строительных материалов. Карьер работает для нужд крупных цементных заводов Сибирского федерального округа – Иркутской области, Красноярска, Новосибирска, Ачинска и Алтая.

Карьер был открыт в 1956 году на базе Заларинского гипсового месторождения. Производительность рудника в первое время составляла 300 тыс.тонн в год, в дальнейшем увеличилась до 1 млн.тонн в год. Первыми потребителями продукции Заларинского гипсового рудника стали Спасский, Теплоозёрский, Тимлюйский, Иркутский и Южно-Сахалинский цементные заводы, а также Иркутский и Новосибирский гипсовые заводы, Хайтинский Сибфарфор.

Разработка месторождения гипсового камня производится открытым способом. Предполагается, что имеющиеся запасы гипсового камня на участках месторождения обеспечат сырьем цементные заводы Сибири и Дальнего Востока на ближайшие 30-40 лет.

В конце 2006 года фирма «КНАУФ» приобрела контрольный пакет акций гор-нодобывающего предприятии ЗАО «Нукутский гипсовый карьер». Группой «КНАУФ» вложены значительные инвестиции для модернизации добычи гипсового камня, а также стартовала программа инвестиций по строительству нового производственного комплекса дальнейшей переработки сырья на месте с целью выпуска  высокотехнологичной продукции.

На базе ЗАО «Нукутский гипсовый карьер» создано предприятие по добыче и переработке гипсового камня «КНАУФ ГИПС Байкал». Проектная мощность предприятия – около 700 тыс.т гипсового камня, 60 млн.кв.м гипсокартонных листов и 200 тыс.т сухих смесей в год. Потребность в новой рабочей силе – 200 человек. Рынком сбыта завода станет Сибирь и Дальний Восток, также продукция будет поставляться на экспорт. К расчетному сроку планируется увеличение до 0,4 тыс. чел.

Рекреация

Нукутский район богат сероводородными водами, на базе которых в п. Новонукутский построен санаторий-профилакторий «Нукутская Мацеста», являющийся сновной точкой роста развития рекреационного комплекса в МО «Нукутский район. Целебные свойства этих вод известны далеко за пределами района. В воде содержится 380-400 единиц сероводорода, что намного больше, чем, например, в Сочинской Мацесте (200 единиц). Кроме того, имеются источники минеральной воды типа Ижевской питьевой.

В 1994 году профилакторий Заларинского гипсового рудника перешел в ведение администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и приобрел организационно-правовую форму – Окружной реабилитационный центр – санаторий  «Нукутская Мацеста». С 2008 года санаторий «Нукутская Мацеста» перешел введение Департамента здравоохранения Иркутской области, а с 01.01.2011 года санаторий «Нукутская Мацеста» переходит введение Администрации МО «Нукутский район».

На исходный год разработки генерального плана численность работников Санатория «Нукутская Мацеста» составляет 28 чел. К расчетному сроку планируется увеличение численности занятых до 0,1 тыс. чел.

Структура занятых в производственной сфере и прогноз на расчетный срок отражены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

Отрасли производственной сферы

| Отрасли производственной сферы | Исходный год | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (2010 г.) | (2015 г.) | (2030 г.) |
|  | тыс.чел | % | тыс.чел | % | тыс.чел | % |
| Промышленность | 0,28 | 17,9 | 0,4 | 20,3 | 0,6 | 23,1 |
| Строительство | 0,13 | 8,3 | 0,2 | 10,2 | 0,3 | 11,5 |
| Лесное хозяйство | 0,05 | 3,2 | 0,05 | 2,5 | 0,1 | 3,8 |
| Внешний транспорт и связь | 0,05 | 3,2 | 0,05 | 2,5 | 0,05 | 1,9 |
| Специальные учебные заведения | 0,02 | 1,3 | 0,02 | 1,0 | 0,05 | 1,9 |
| Туризм | 0,03 | 1,9 | 0,05 | 2,5 | 0,1 | 3,8 |
| ИТД | 1 | 64,1 | 1,2 | 60,9 | 1,4 | 53,8 |
| Всего | 1,56 | 100,0 | 1,97 | 100,0 | 2,6 | 100,0 |

3.2.2 Отрасли непроизводственной сферы

Отрасли, входящие в непроизводственную сферу, непосредственно связаны с удовлетворением потребностей людей в продуктах нематериального характера или услугах. В нее входят образование, здравоохранение, культура, искусство, фундаментальная наука и научное обслуживание, физкультура и спорт, социальное обеспечение, включая различного рода социальные службы, управление и т. д. Развитие непроизводственной сферы отражает развитие общественных потребностей, изменение их структуры по мере повышения уровня жизни населения.

Структура занятых в сфере услуг отражена в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Численность кадров непроизводственной сферы (сферы услуг)

|  | Исходный год, тыс.чел | I очередь, тыс.чел | Расчетный срок тыс.чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (2011 г.) | (2015 г.) | (2030 г.) |
| Просвещение и дошкольное воспитание | 0,29 | 0,4 | 0,4 |
| Здравоохранение и социальная защита | 0,51 | 0,55 | 0,6 |
| Управление, финансовое и правовое обепечение | 0,36 | 0,36 | 0,4 |
| Культура, спорт | 0,04 | 0,05 | 0,1 |
| Прочие | 0,14 | 0,17 | 0,7 |
| Всего | 1,34 | 1,53 | 2,2 |

В целом на предприятиях и в учреждениях МО Новонукутское занято 1,75 тыс. чел. Индивидуальной трудовой деятельностью занято около 1 тыс. чел. Трудоспособные лица, не занятые в экономике, составляют 0,2 тыс. чел. МО Новонукутское характеризуется наименьшим по Нукутскому району уровнем безработицы – 7,7%. В п. Новонукутский сосредоточено основное количество малых предприятий (71 %) и индивидуальных предпринимателей (48 %) Нукутского района.

Таким образом, поселение обладает потенциалом для экономического развития и привлечения трудовых ресурсов.

ГЛАВА 4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА

4.1. Функционально-планировочная структура поселения  и его территориальное развитие

Планировочная структура населенных пунктов муниципального образования «Новонукутское» сформировалась под влиянием природных факторов, фактического использования различных участков, внешних связей, инженерно-строительных ограничений, таких как:

- ограниченный размер территории, пригодной для строительства, что обусловлено развитием карстовых процессов. Это определяет компактное решение поселка. Преимущество отдано застройке усадебного типа, в связи со сложившимися инженерно-строительными ограничениями.

- большие уклоны территории п. Новонукутский создают сложности при расположении планируемой застройки, трассировки дорог, так же сложности при устройстве водоотвода.

- негативное влияние процессов затопления и подтопления р. Залари решается за счет спрямления русла реки. Проектом предусмотрено благоустройство прибрежной зоны. Озеленение территории представляют собой пространственно связанную систему, в которой крупные участки растительности соединяются полосами бульваров и рядовых посадок.

- наличие подработанных территорий на правом берегу р. Залари, неблагоприятных для строительства, нуждающихся в рекультивации. В дальнейшем такие территории могут использоваться для организации поселковой зоны отдыха.

Современная функционально-планировочная структура базируется и на транспортном каркасе территории. Проектом была проработана транспортная схема на основе существующей, но с учетом требований градостроительных норм. Основная планировочная идея развития селитебной территории – компактность, с необходимыми объектами социально-бытового обслуживания.

В основу генерального плана, заложено функциональное зонирование, вносящее порядок и систему в планировочную организацию  сельского поселения, с выделением селитебной, промышленной и коммунально-складских зон, а также зоны внешнего транспорта и парковой зоны отдыха.

Функциональное зонирование отражает различие в характере использования, территории, единство обеспечивает планировочная структура. Планировочная структура определяется в первую очередь рациональным взаимным расположением функциональных зон и возможностью создания постоянной и надежной взаимосвязи всех частей муниципального образования.

Такой взаимосвязью служит в первую очередь транспортная инфраструктура, которая фиксирует планировочную структуру и во многом предопределяет ее последующее развитие. Проектом предусматривается исключить движение грузового транспорта по жилой территории. Кроме того, территории, прилегающие к главным узлам и осям пешеходной и транспортной инфраструктуры, характеризуются высокой концентрацией функций. Пешеходные связи функционально насыщены, основные пешеходные направления предлагается выполнить озелененными бульварами, тем самым сформировать непрерывный каркас озелененных пространств. Обеспечивающих жителей населенных пунктов зонами повседневного отдыха.

Главными пунктами планировочной структуры населенных пунктов служат общественные центры, в пределах которых сосредоточены административные, общественные и торговые здания.

4.2.  Планировочная организация селитебных территорий

Генеральный план рассматривает селитебную территорию как важнейший элемент муниципального образования, которая включает в себя зону размещения жилой застройки, общественных центров и зон отдыха населения. В результате комплексной оценки выявлены территории, пригодные для застройки с различными условиями для освоения. Архитектурно-планировочное решение предполагает совершенствование сложившейся структуры с сохранением индивидуальной усадебной застройки. Проектом задается планировочная структура селитебной зоны, предусматривающая:

- формирование новых жилых кварталов севернее п. Новонукутский. Строительство заложено на первую очередь (площадь планируемой жилой застройки 14,3) га и на расчетный срок (площадь планируемой жилой застройки 32,7 га).

- на первую очередь предложен новый участок под застройку (площадь планируемой застройки 16 га) – район бывшего аэродрома. Эта территория, не обременена наличием полезных ископаемых, усложнением застройки по инженерной подготовке, рельефу, распространению карста или необходимостью лесосвода.

- расположение жилых кварталов в д. Татхал-Онгой вдоль спрямленного участка русла р. Залари в непосредственной близости от набережной, а так же спортивных площадок и сооружений.

- территория санатория вынесена за пределы населенных пунктов на расстояние около 1,5 км и расположена в непосредственной близости от минеральных источников

Цель генерального плана – экономически правильно утвердить территории жилых зон и предложить направления развития с целью приоритетности вопросов:

- охрана окружающей среды;

- рационального природопользования;

- формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

Поэтому не включены в расчет жилой территории и предложены на вынос застройка:

- из санитарно-защитной зоны промпредприятий;

- из санитарно-защитной зоны промплощадок;

- из зоны электромагнитного воздействия ЛЭП.

4.3. Система общественных центров

Общественные функции среды муниципального образования реализуются в системе учреждений и центров культурно-бытового обслуживания. Общественные центры, сосредотачивающие административные, общественные и торговые здания, служат узловыми пунктами планировочной структуры сельского поселения. Система общественных центров муниципального образования «Новонукутское» включает в себя общепоселковый центр, центры местного значения, и объекты повседневного пользования в жилой застройке.

Общепоселковый центр расположен в административном центре муниципального образования п. Новонукутский, формируется на основе дома культуры, здания районной администрации, санатория «Нукутская Мацеста» и общественно-торговых учреждений, которые получат свое дальнейшее развитие. Этот центр будет обслуживать жителей всех населенных пунктов муниципального образования.

Наряду с общественными центрами поселкового значения система центров населенных пунктов представлены размещением социально-бытовых функций, в составе которых войдут магазины, клуб и спортивные сооружения. Объекты микрорайонного значения, их количество и радиусы обслуживания максимально приближены к нормируемым значениям.

4.4. Система озелененных территорий

Проектируемая система озеленения направлена на улучшение санитарно-гигиенического состояния среды, на создание благоприятных условий для отдыха и спорта населения, на совершенствование архитектурного облика и окружающего ландшафта населенных пунктов. В настоящее время в населенных пунктах озелененные территории практически отсутствуют за исключением лесополосы п. Новонукутский по ул. Лесная.

Планировочная организация озелененных территорий неразрывно связана с архитектурно-планировочной структурой и системой организации массового обслуживания населения. Система зеленых насаждений является также составной частью пространственной композиции населенных пунктов.

Озелененные территории населенных пунктов формируют единую систему, связанную с окружающими зелеными насаждениями включающую  парки, а также скверы, бульвары и озеленение улиц. Значительную часть озелененных территорий составляют участки общественных зданий, учреждений здравоохранения и санаторно-курортного лечения, спортивных площадок и сооружений и др.

Проектом предусматривается дополнительная посадка зеленых насаждений специального назначения, которые используются в организации санитарно-защитных зон от пром. площадок. Озеленению подлежат и рекультивируемые территории.

Проектируемая взаимосвязанная система зеленых насаждений позволит наиболее эффективно ответить архитектурно-планировочным, санитарно-гигиеническим и природно-хозяйственным требованиям.

ГЛАВА 5. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

5.1 Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта, санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения  снижения  уровня воздействия до требуемых  гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации    дополнительных    озелененных    площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений».

Для ЗАО «Нукутский гипсовый карьер» разработаны следующие проекты:

- «Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу, выполненные ООО «Аудит-Природа».

- «Расчет санитарно-защитной зоны участка «Северный» ЗАО «Нукутский гипсовый карьер», выполненный ОАО «Сибирский проектно-изыскательский институт «ОРГСТРОЙПРОЕКТ».

На проектную документацию получены санитарно-эпидемиологические заключения: №38ИЦ06.000.Т.001017.09.09 от 07.09.2009 г. (ПДВ), №38ИЦ06.000.Т.000733.07.10. от 13.07.2010 г.

ЗАО «Нукутский гипсовый карьер» относится ко 2 классу объектов, санитарно-защитная зона которых составляет 500 метров.

В санитарно-защитную зону предприятия частично попадают жилые застройки п. Новонукутский на расстоянии 400 метров.

Перечень предприятий, объектов специального назначения муниципального образования «Новонукутское»

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование поселений, предприятий | Основной вид деятельности | Класс опасности | Размер СЗЗ (нормативный), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЗАО «Нукутский гипсовый карьер» | Добыча гипсового камня | II | 200 |
| 2 | ОГУ «Окравтодор» | Ремонт и обслуживание автомобильных дорог | IV | 100 |
| 3 | ОГАУ «Нукутский лесхоз» | Лесовосстановление, лесопосадка и лесовырубка | IV | 100 |
| 4 | ООО «Труд» | Строительство жилых, не жилых сооружений | IV | 100 |
| 5 | Участок Саянский электрические сети ГУЭП «Облкоммунэнерго» | Электроснабжение | - | - |
| 6 | Заларинский и Нукутский район электрических сетей ООО «Иркутская электросетевая компания» | Электроснабжение | IV | 100 |
| 7 | ООО «Строитель» | Строительство жилых, не жилых сооружений | IV | 100 |
| 8 | АЗС |  | IV | 100 |

ЗАО «Нукутский гипсовый карьер» относится ко 2 классу опасности объектов, санитарно-защитная зона которых составляет 200 метров. Документы по установлению СЗЗ находятся на согласовании.

Для кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га санитарно-защитная зона составляет - 100 м класс IV (п. 7.1.12 «Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг).

На территории МО «Новонукутское» расположены три АЗС с санитарно-защитной зоной по 100 м.

Проектом предусмотрено строительство малоэтажной застройки усадебного типа, объектов социально-культурного быта и спорта.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений».

ГЛАВА 6. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

6.1. Существующее положение

6.1.1. Внешний транспорт

Муниципальное образование «Новонукутское» расположено в юго-западной части муниципального образования «Новонукутский район» Иркутской области. В состав муниципального образования «Новонукутское» входит три населенных пункта: п. Новонукутский, д. Татхал-Онгой и с. Заречный. Поселок Новонукутский является административным центром муниципального образования «Нукутский район».

Внешние связи  муниципального образования «Новонукутское» поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от поселка Новонукутский, по автомобильной дороге, до Транссибирской железнодорожной магистрали «станции Залари» – 23 км, до областного центра г. Иркутска – 247 км.

Сооружения речного и воздушного транспорта в поселке отсутствуют.

Железнодорожный транспорт

До муниципального образования «Новонукутское» проложена однопутная железная дорога грузового сообщения Железная дорога находится в одном коридоре с автомобильной дорогой регионального значения Залари – Жигалово и примыкает к станции Залари, расположенной на транссибирской железнодорожной магистрали. Железная дорога обслуживает нукутский гипсовый карьер в п. Новонукутский. Протяженность подъездного пути в границах  муниципального образования «Новонукутское» составляет 4,2 км.

Характеристика вагонооборота подъездных путей за 2009-2010 год:

Таблица 6.1.1.1

| Обслуживаемое предприятие | Станция примыкания подъездного пути | Протяженность пути, км. | Вагонооборот | Прибыло вагонов | Отправлено вагонов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009г | 2010г | 2009г | 2010г | 2009г | 2010г |
| ЗАО «Нукутский гипсовый карьер» | Залари | 28,893 | 9445 | 10603 | 4730 | 5310 | 4715 | 5297 |

Кадры железнодорожного транспорта с размещением их по месту работы:

Таблица 6.1.1.2

| № п/п | Место работы | Число рабочих и служащих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маневровый локомотив | 8 |
| 2 | Погрузка | 6 |
| 3 | Подъездной путь | 12 |
| 4 | Переезд | 5 |
| 5 | Выставочные пути | 4 |
| 6 | Станция | 3 |
| 7 | Управление | 3 |
| Итого: | 35 |

По железной дороге пассажирские перевозки не осуществляются.

Искусственных сооружений: путепроводов, пешеходных мостов - нет

Переездов через ж/д пути – нет.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи п. Новонукутский поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения. В восточной части муниципального образования «Новонукутское» проходит автодорога регионального  значения «Залари – Жигалово». Данная автодорога обеспечивает населенные пункты п. Новонукутский, д. Татхал-Онгой и с. Заречный связью в восточном направлении с автомобильной дорогой федерального значения М-53 «Байкал» и в северном направлении с районами области расположенными на правом берегу р. Ангара и с Байкало-Амурской железнодорожной магистралью. Выход на автодорогу регионального значения «Залари – Жигалово» осуществляется с северо-западной стороны по автодороге регионального значения «Залари – Жигалово» – п. Новонукутский», с юго-западной по автодороге местного значения «Целинный – Нукуты». С Южной стороны примыкает автодорога местного значения «Заречный – Новоселова – Шаховская»

Деревня  Татхал-Онгой примыкает к п. Новонукутский и имеют единую улично-дорожную сеть. С. Заречный расположено юго-западнее п. Новонукутский на расстоянии 1,4 км.

6.1.2 Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт

В состав муниципального образования «Новонукутское» входят три населенных пункта п. Новонукутский, д. Татхал-Онгой и с. Заречный, которые расположены в непосредственной близости друг к другу и имеют общие границы, в связи, с чем создают единую улично-дорожную сеть п. Новонукутский.

Поселок Новонукутский сформирован в основном застройкой усадебного типа с четко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети подчиненной природным фактором.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Главными улицами являются Ленина, Советская, Гагарина, Майская, Ербанова, Чехова, Татхальская. Данные улицы проходят через весь поселок, связывая жилые зоны с общественными центрами, промпредприятиями и обеспечивают выход на внешние автодороги. Основными улицами в жилой застройке являются Лесная, Баторова, Профсаюзная, Терешковой, Чехова (от перекрестка ул. Ербанова), Трактовая (от перекрестка ул. Ленина). Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых потоков в п Новонукутский  на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам а также по центральным улицам – Трактовая, Ленина, Советская, Гагарина, Майская

Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах черты населенных пунктов

Таблица 6.1.2.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2006г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее протяжение улично-дорожной сети | км | 57,6 |
| 2. | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс. кв. км | 345,6 |
| 3. | Протяжение улиц с твердым покрытием, в т.ч. с усовершенствованным (а/б, ц/б) | км |  |
| 4. | Площадь улиц с твердым покрытием, в т.ч. с усовершенствованным (а/б, ц/б) | тыс. кв. км |  |
| 5. | Одиночное протяжение тротуаров | км | 5,7 |
| 6. | Площадь тротуаров | тыс. кв. км | 0,00855 |

В результате анализа существующей улично-дорожной сети п. Новонукутский выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

движение грузового транспорта через селитебные территории;

отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

отсутствие искусственного освещения;

отсутствие тротуаров и пешеходных переходов, необходимых для упорядочения движения транспорта и пешеходов;

Автотранспорт и предприятия по обслуживанию автотранспорта

Краткая характеристика основных автопредприятий города, приводится ниже в Таблице 6.7

| № п/п | Наименование автохозяйства | Адрес и принадлежность | Кол-во машин, территория, га | В том числе | Тип хранения | Объем перевозок, годовой тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Легковые/автобусы | грузовые | спецавтомашины |  |  |
| 1. | ОАО «Дорожная служба Иркутской области» Балаганскйи филиал. Нукутский участок. | п. Новонукутский | 39 | 3 | 14 | 22 | гараж | 51,0 |
| 2. | ЗАО «Нукутский гипсовый карьер» | п. Новонукутский, ул Ленина, 9 | 22 | 6 / 2 | 14 |  | гараж | 2773,1 |
| 3. | Линейно-технический участок Саянского центра телекоммуникаций, Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» | п. Новонукутский, ул. Майская, 10 | 4 | 3 | 1 |  | гараж | - |

На территории муниципального образования «Новонукутское» расположены 3 АЗС с общим количеством колонок 10 шт.

Хранение частного легкового автотранспорта осуществляется непосредственно на территориях усадебной застройки.

Внешние перевозки населения осуществляются автобусами коммерческих организаций, по маршруту  «Иркутск – Новонукутск», «Залари – Новонукутск». Протяженность маршрута по территории муниципального образования «Новонукутское» составляет  19,0 км.

Несмотря на значительное протяжение поселка, внутрипоселковый транспорт для перевозки населения отсутствует.

6.2 Проектное решение

В связи перспективным развитием муниципального образования «Новонукутское», связанного с развитием промышленных предприятий и территорий под строительство индивидуального жилья, увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения генплана по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог регионального и местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

6.2.1 Улично-дорожная сеть

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением  существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также  выходы на внешние автодороги.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Главными улицами являются Ленина, Советская, Гагарина, Майская, Ербанова, Чехова, Татхальская, так же проектируемые улицы в проектируемых районах. Данные улицы  проходит через весь поселок, связывая жилые зоны с общественными центрами, промпредприятиями и обеспечивают выход на внешние автодороги. Основными улицами в жилой застройке являются Советская, Ербанова, Татхальская, Майская, Гагарина, Чехова (от перекрестка ул. Ербанова), Трактовая (от перекрестка ул. Ленина). Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

По развитию улично-дорожной сети п. Новонукутск на 1-ю очередь с учетом поэтапного освоения новых территорий предусматриваются следующие мероприятия:

реконструкция главных улиц, протяженностью 4,9 км, площадь 34300 кв.м.;

реконструкция основных улиц, протяженностью 1,0 км, площадь 6000 кв.м.;

реконструкция второстепенных улиц, протяженностью 1,4 км, площадь 7700 кв.м.;

строительство поселковых дорог, протяженностью 1,8 км, площадь 12600 кв.м.;

строительство главных улиц, протяженностью 1,2 км, площадь 8400 кв.м.;

строительство основных улиц, протяженностью 5,5 км, площадь 33000 кв.м.;

строительство второстепенных улиц, протяженностью 7,1 км, площадь 39050 кв.м.;

Таким образом, на 1-ю очередь будет:

реконструировано –  7,3 км, площадь 48000 кв.м.;

построено – 15,6 км, площадь 93050 кв.м.;

Основные мероприятия, предусмотренные для развития дорог и улично-дорожной сети поселков на расчетный срок генплана:

строительство главных улиц, протяженностью 1,2 км, площадь 8400 кв.м.;

строительство основных улиц, протяженностью 3,5 км, площадь 21000 кв.м.;

строительство второстепенных улиц, протяженностью 6,3 км, площадь 34650 кв.м.;

Таким образом, на период расчетного срока будет построено – 11,0 км, площадь 64050 кв.м.

Ниже приводится краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный срок генплана:

| Общая протяженность улично-дорожной сети | 101,2 км |
| --- | --- |
| Общая протяженность магистральных улиц и дорог в том числе: | 61,1 км |
| поселковых дорог | 25,0 км |
| главных улиц | 19,4 км |
| основных улиц | 21,7 км |
| Плотность улично-дорожной сети | 11,25 км/км2 |
| Плотность магистральных улиц и дорог | 6,79 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 8,998 км2 |

Проектом предусматривается исключить движение грузового транспорта по жилой территории. Движение грузового и транзитного транспорта будет осуществляется:

по автодороге регионального значения «Залари – Жигалово»;

южнее п. Новонукутский по поселковой дороге местного значения на  п. Нукуты;

западнее п. Новонукутский по поселковой дороге местного значения на с. Заречный;

восточнее п. Новонукутский по проектируемой автодороге подходящей к «восточной промзоне»

по северо-западной границе п. Новонукутский с выходом на автодорогу регионального значения «Залари – Жигалово».

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

6.2.2 Легковой транспорт

В связи с развитием территорий жилищного строительства проектом предложено развитие внутрипоселкового  пассажирского автобусного транспорта. Проектом предусматриваются создание маршрута по существующим и проектным территориям п. Новонукутский, общая протяженность маршрутов составит 30,4 км, в т.ч. существующих 19,0 км, проектных 11,4 км.

Хранения индивидуальных автомобилей осуществляется на территории усадебной застройки.

Нормативная потребность в АЗС в настоящее время полностью обеспечена с учетом роста уровня автомобилизации. Согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, т.е. на расчетный срок генплана необходимо автозаправочных станций на 1 колонку, на сегодняшний день в поселке имеется АЗС на 3 колонки.

ГЛАВА 7. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

7.1 Существующее состояние

Водоснабжение

Гидрогеологическая обстановка в отношении получения подземных вод питьевого качества в п. Новонукутский и вблизи него неблагоприятна. Подземные воды здесь приурочены к доломитам и доломитизированным известнякам ангарской свиты нижнего кембрия часто закарстованным и кавернозным. Вскрываются они на глубинах более 80,0м. Водообильность отложений в целом невелика и представляется удельным дебитом скважин 0,1-0,5 л/с или скважины безводны до глубины 150,0 м.

Качество подземных вод характеризуется сульфатным магниево-кальциевым химическим составом с минерализацией 2,2-2,6 г/дм3 (ПДК 1,0) и общей жесткостью 31,0 - 34,0 м. моль/дм3(ПДК 7,0).

В связи с неблагоприятными гидрогеологическими условиями формирования подземных вод на данной территории современное водоснабжение муниципального образования «Новонукутское» обеспечивается централизованно из группового водозабора Саган-Жалгай, расположенном в днище одноименной пади в 18 км юго-восточнее п. Новонукутский.

Начало работы водозабора относится к 1956 г. Всего на участке водозабора в разное время было сооружено 9 скважин. В постоянной эксплуатации попеременно находится 6 скважин. Осуществляемый суммарный водоотбор согласно ежегодной отчетности водопользователей в разные годы составлял от 200 до 300 м3/сут., что обеспечивается прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод на участке водозабора - максимально - возможная производительность каждой из скважин может составить от 130 до 200 м3/сут. Запасы подземных вод по водозабору не утверждались.

В 2х км юго-восточнее водозабора Саган-Жалгай в пади Бома расположено Боминское месторождение питьевых подземных вод, запасы по которому приняты НТС ИГУ в 1973 г. (протокол № 61) в количестве 1,52 тыс. м3/сут. Месторождение в эксплуатацию не вводилось. За счет этого месторождения имеется возможность расширения существующего водозабора (при необходимости) или сооружение самостоятельного. Обеспечение водой потребителей производится от распределительной сети водоснабжения через домовые вводы и водоразборные колонки. Зоны санитарной охраны не разрабатывались.

Хозяйственно-бытовая канализация

Канализация посёлка осуществляется по одному самотечному коллектору диаметром  200 мм  с последующим транспортированием сточных вод на хлорирование в вертикальном отстойнике и сбросом в р. Залари.

Ливневая канализация

Ливневой канализации в посёлке нет.

7.2. Проектное решение

Водоснабжение

Население на расчетный срок предусматривается в количестве 8,2 тыс.человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл. 4 принимается норма водопотребления 150 литров на 1 человека в сутки. Среднее суточное водопотребление составит 8200х150/1000 = 1.23тыс.м3/сутки. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности 1,3, максимальный суточный расход составит 1,23х1,3=1,599 тыс.м3/сутки.

На нужды промышленности принимается водопотребление в размере 10% от расхода на население. Всего на расчетный срок водопотребление составит 1,599х1,1=1,759 тыс.м3/сутки.

Система водоснабжения относится ко 2 категории.

Для обеспечения подачи воды в данном объеме требуется утверждение запасов месторождения подземных вод Саган-Жалгай с реконструкцией водозабора, а также при необходимости строительство на расстоянии 2 км. от Саган-Жагай нового водозабора в пади Бома, где приняты запасы питьевой воды в количестве 1520 м3/сутки. Также необходимо выполнить проект зон санитарной охраны с выполнением мероприятий по его реализации.

Проектируется строительство резервуаров чистой воды, прокладка второй нитки водовода Ду=150-200мм. от водозабора до посёлка.  В посёлке проектируется строительство насосной станции подкачки для подачи воды на верхние отметки с установкой наверху водонапорной башни. Также проектируется кольцевание существующих и проектируемых водопроводных сетей по территории населенных пунктов.

Схема магистральных водоводов не изменяется, проектируется вторая параллельная нитка от водозабора до посёлка.  Проектируется строительство резервуаров чистой воды в середине трассы водоводов на верхних отметках рельефа. Также проектируется кольцевание существующих и проектируемых водопроводных сетей по территории посёлка Д=100-200мм. с установкой водоразборных колонок, пожарных гидрантов и подключение жилых домов и зданий прочего назначения к централизованному водопроводу. Для подачи воды на верхние отметки рельефа проектируется строительство насосной станции подкачки для подачи воды на верхние отметки с установкой наверху водонапорной башни.

Муниципальное образование «Новонукутское» находится в зоне 7 бальной сейсмичности.

Для целей пожаротушения предусмотреть строительство резервуаров из расчета пожарного запаса (СНиП 2.04.02-84 т.5) 1 пожара по 15л/сек в течении 3 часов) -162м3 и максимального суточного расхода во  время тушения пожара- 199м3 что составит: Vрез.=1599х3/(100х24)=199+162=361м3.

Принимается 2 резервуара по 200м3.

Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация

Водотведение посёлка условно принимается на уровне 60% водопотребления и составляет 959м3/сутки. Проектируется сеть канализации с диаметром трубопроводов 200мм. от вновь строящегося жилого фонда, в том числе с подключением части существующей застройки.  Существующие очистные сооружения не соответствуют современным требованиям, поэтому в нижнем течении р. Залари проектируются КОС биологической очистки на 1,0тыс.м3/сутки с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту.

После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения (УФО). Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.

Полностью изношенные трубопроводы предлагаются к замене новыми.

Ливневая канализация

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1 интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70 л/сек с 1га. Предусматривается следующая схема:

Параллельно трубопроводам бытовой канализации прокладываются сборные коллекторы ливневой. Ливневые стоки по коллекторам собираются вместе в районе проектируемых очистных сооружений ливневой канализации (ЛОС).

Диаметры центральных коллекторов принимаются от 1000 мм. до 2000 мм. Вода поступает в регулирующие резервуары 3штуки по 1000 м3 каждый и частично, примерно 10% от общего стока в ЛОС. После окончания дождя сточные воды из резервуаров подаются на ЛОС, производительностью 20 т.м3/сутки..

При интенсивных дождях и длительных во времени, часть ливневых вод, при переполнении резервуаров, транспортируется в водоемы без очистки. (СНиП 2.04.03-85 предусматривает возможность сброса 30% ливневых стоков без очистки).

ГЛАВА 8. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

8.1.Теплоснабжение

8.1.1. Существующее положение

В п. Новонукутский одна муниципальная угольная котельная мощностью 3 гКал (3 котла КВР  с механической подачей), и присоединенной нагрузкой 2,3 гКал, обеспечивает теплом объекты социально-бытового назначения и многоэтажный благоустроенный жилой фонд. В с. Заречный и д. Татхал-Онгой  котельных нет.

Схема теплоснабжения открытая, с непосредственный забором горячей воды на бытовые нужды из теплосети, температурный график 95/70 оС. Прокладка трубопроводов подземная, в непроходных железобетонных каналах, двухтрубная - протяженностью 5,14 км. Сети изношены, нуждаются в ремонте 2,8 км. Большая часть застройки представлена 1-2х этажными домами с приусадебными участками, отапливается индивидуально – печами и электричеством.

Три ведомственные угольные котельные обеспечивают потребности гипсового завода (2 котла КВД по 0,5 гКал), Дорожно-ремонтного строительного участка (3 котла КВД по 0,5 гКал), и Центральную районную больницу (0,4 гКал).

8.1.2 Проектные предложения

В связи с низкой плотностью усадебной застройки и отсутствием перспектив многоэтажного строительства, развитие централизованного отопления не предусматривается. Развитие усадебной застройки обеспечивается теплом  от индивидуальных источников тепла. Существующие тепловые сети изношены, нуждаются в ремонте до 50-70 % от общей протяженности.

Отопление объектов социально-бытового назначения, запланированных к возведению на расчетный срок и первую очередь, предполагается осуществить:

На I очередь:

Детский сад на 220 чел. и  мед. комплекс – стационар-станция скор. помощи – от индивидуальных угольных котельных.

Комплекс - Библиотека-музей - обеспечивается эл. бойлерами.

Клуб на 220 чел. -   подключить к существующей системе теплоснабжения путем прокладки новой теплотрассы. С увеличением тепловой нагрузки потребуется реконструкция центральной котельной с увеличением мощности. Прирост тепловой нагрузки 0,8 гКал, без учета потерь в тепловых сетях.

Существующие подводящие магистрали к этим объектам реконструируются с увеличением диаметров.

Новая т. трасса д. 80 мм., - 254 м. прокладывается по ул.Ленина. Реконструируется участок  сети (345 м)  с увеличением  диаметра д. 150 мм по ул.Ленина, и на д. 250 мм       ( 305 м) по ул.Майская.

На расчетный срок:

Прачечная-химчистка и гостиница  обеспечивается эл. бойлерами.

Спортивный комплекс с бассейном -   подключить к существующей системе теплоснабжения путем прокладки новой теплотрассы, с соответствующим увеличением диаметров существующих магистралей.

Выносимый  комплекс санатория Нукутская Мацеста на 100 мест обеспечивается индивидуальной котельной на угле.

Новая т.трасса д. 100 мм.  – 450 м., прокладывается по ул.Молодежная, Реконструируется участок сети (125 м) с увеличением д. 150 мм (от ул. Майская до ул.Рабочая)

Перечень объектов и расчетные нагрузки приведены в таблицах. (расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных).

Прогнозная оценка тепловых нагрузок выполнена по укрупненным показателям расхода тепла с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению.

Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление жилых зданий определена по формуле:

qmах = qуд х S, где:

qуд – удельный укрупненный показатель максимального расхода тепла на отопление (ккал/ч на 1 м2), принимаемый по Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 306 от 23 мая 2006 г. (таблица 7):

-для 1-2 этажной усадебной застройки – 70,4 ккал/час;

S – общая площадь зданий, м2.

Средний часовой расход тепла на горячее водоснабжение жилых зданий определен по формуле:

Qгвс = , где:

а – норма расхода воды на горячее водоснабжение на 1 человека в сутки, принимается 120 л/сутки;

m – число человек.

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым. Все расчетные данные сведены в таблицы. (расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных).

Таблица тепловых нагрузок проектируемого жилищного фонда на I очередь строительства

Таблица8. 1

| Проектируемый жилищный фонд на I очередь строительства |
| --- |
| Планировочные МО | Общая площадь, тыс.м2 | Население | Тепловые нагрузки, Гкал/час / МВт | Qо+Qгвс+Qв |
|  | Этажность | тыс.чел | Этажность |  |
|  | 1-2 | 1-2 | 1-2 |  |
|  |  |  | Qо | Qгвс | Qв |  |
| Новонукутское МО | 46,9 | 2,83 | 4,13 | 0,82 | - | 4,95 |
|  |  |  | 4,79 | 0,95 | - | 5,74 |
| Итого | 46,9 | 2,83 | 4,13 | 0,82 | - | 4,95 |
|  |  |  | 4,79 | 0,95 | - | 5,74 |
|  |  |  | 4,95 | 4,95 |
|  |  |  | 5,74 | 5,74 |
|  |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 5,74 |  |

Жилищная обеспеченность проектируемой застройки 25 м2/чел.

Таблица тепловых нагрузок проектируемого жилищного фонда на расчетный срок

Таблица 8. 2

| Проектируемый жилищный фонд на расчетный срок |
| --- |
| Планировочные МО | Общая площадь, тыс.м2 | Население | Тепловые нагрузки, Гкал/час / МВт | Qо+Qгвс+Qв |
|  | Этажность | тыс.чел | Этажность |  |
|  | 1-2 | 1-2 | 1-2 |  |
|  |  |  | Qо | Qгвс | Qв |  |
| Новонукутское МО | 103,4 | 4,14 | 9,10 | 1,20 | - | 10,30 |
|  |  |  | 10,56 | 1,40 | - | 11,95 |
| Итого | 103,4 | 6,23 | 9,10 | 1,20 | - | 10,30 |
|  |  |  | 10,56 | 1,40 | - | 11,95 |
|  |  |  | 10,30 | 10,30 |
|  |  |  | 11,95 | 11,95 |
|  |  |  | 10,30 |  |
|  |  |  | 11,95 |  |

Таблица тепловых нагрузок проектируемых объектов социально-бытового обслуживания на I очередь строительства

Таблица 8.3

| Таблица тепловых нагрузок проектируемых объектов социально-бытового обслуживания на I очередь |
| --- |
| Планировочные районы | Расчетная единица | Планировочные районы |
|  |  | Новонукутское МО |
|  |  | Тепловые нагрузки, Гкал/час /МВт |
|  |  | Qo | Qгвс | Qв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дошкольные учреждения | 220 мест | 0,23 | 0,05 | 0,07 |
|  |  | 0,27 | 0,06 | 0,08 |
| Стационар | 80 мест | 0,10 | 0,08 | 0,07 |
|  |  | 0,12 | 0,10 | 0,09 |
| Станция скорой помощи | 1 машину | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Клуб | 200 мест | 0,09 | 0,01 | 0,07 |
|  |  | 0,11 | 0,01 | 0,08 |
| Библиотеки | 40 мест | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
|  |  | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Итого |  | 0,46 | 0,17 | 0,23 |
|  |  | 0,54 | 0,19 | 0,27 |
|  |  | 0,86 |
|  |  | 1,00 |
|  |  | 0,86 |
|  |  | 1,00 |

Таблица тепловых нагрузок проектируемого жилищного фонда на расчетный срок

Таблица8.4

| Планировочные районы | Расчетная единица | Планировочные районы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Новонукутское МО |
|  |  | Тепловые нагрузки, Гкал/час /МВт |
|  |  | Qo | Qгвс | Qв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магазины | 100 м2 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Спортзалы | 120 мест | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
|  |  | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Бассейны | 150 мест | 0,18 | 0,10 | 0,19 |
|  |  | 0,21 | 0,11 | 0,22 |
| Гостинцы | 30 мест | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
|  |  | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Итого |  | 0,23 | 0,15 | 0,20 |
|  |  | 0,26 | 0,17 | 0,24 |
|  |  | 0,58 |
|  |  | 0,67 |
|  |  | 0,58 |
|  |  | 0,67 |

Сводная таблица тепловых нагрузок

I очередь строительства

Таблица 8.5

| Наименование | Планировочные районы на I очередь строительства |
| --- | --- |
|  | Новонукутское МО |
|  | Тепловые нагрузки Гкал/час /МВт |
|  | Qо | Qгвс | Qв |
| Сохраняемая застройка | 15,40 | 1,35 |  |
|  | 17,86 | 1,57 | 0,00 |
| Проектируемый жилищный фонд | 4,13 | 0,82 | - |
|  | 4,79 | 0,95 |  |
| Проектируемые объекты СКБ | 0,46 | 0,17 | 0,23 |
|  | 0,54 | 0,19 | 0,27 |
| Итого | 19,99 | 2,34 | 0,23 |
|  | 23,19 | 2,71 | 0,27 |
|  | 22,56 |
|  | 26,17 |
|  | 22,56 |
|  | 26,17 |

Сводная таблица тепловых нагрузок

на расчетный срок

Таблица 8.6

| Наименование | Планировочные районы на расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Новонукутское МО |
|  | Тепловые нагрузки Гкал/час /МВт |
|  | Qо | Qгвс | Qв |
| Сохраняемая застройка | 15,40 | 1,35 |  |
|  | 17,86 | 1,57 | 0,00 |
| Проектируемый жилищный фонд | 9,10 | 1,20 | - |
|  | 10,56 | 1,40 |  |
| Проектируемые объекты СКБ | 0,23 | 0,15 | 0,20 |
|  | 0,26 | 0,17 | 0,24 |
| Итого | 24,73 | 2,70 | 0,20 |
|  | 28,68 | 3,13 | 0,24 |
|  | 27,63 |
|  | 32,05 |
|  | 27,63 |
|  | 32,05 |

8.2.Газоснабжение

8.2.1. Существующее положение

В настоящее время в МО «Нововнукутское» газоснабжение отсутствует.

8.2.2. Проектные предложения

Генеральной схемой газификации Иркутской области (откорректированый вариант 2009 г. ОАО «Газпром») по территории Нукутского района на расчетный срок планируется участок магистрального трубопровода Ковыкта-Саянск- Иркутск

Проектом планируется прокладка питающего  газопровода протяженностью 5,2 км.   для нужд  поселка и  Завода «Кнауф».

Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  (Завод «Кнауф», Нукутский ДРСУ и пр. ) следует уточнять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

Диаметры и протяженность распределительных  газопроводных сетей  определяются на  стадии разработки проекта газоснабжения поселка.

Так же обеспечивается бытовая потребность населения в газе (расчеты приведены в таблице 8.7). При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел.,

при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

Таблица 8.7

| Таблица проектируемых объёмов потребления газа населением |
| --- |
|  | Жилищный фонд на расчетный срок |
| Жилищный фонд | Общая площадь, тыс.м2 | Население | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
|  |  | тыс.чел | Qг |
| Существующий | 83 | 3,77 | 830,00 |
| Проектируемый на I оч. | 46,9 | 2,13 | 469,00 |
| Проектируемый на расч. срок | 103,4 | 4,70 | 1034,00 |
| Всего: | 233,30 | 10,60 | 2333,00 |

ГЛАВА 9. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

9.1  Существующее положение

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению муниципального образования «Новонукутское» положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.

Электроснабжение муниципального образования «Новонукутское» осуществляется от Иркутской энергосистемы от подстанции, находящейся в собственности ОАО «ИЭСК».

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Новонукутское» осуществляется от ПС110/35/10кВ «Новонукутск-110».

Основные данные по существующей подстанции ПС110/35/10кВ «Новонукутск-110» приводятся в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| № п.п | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 10кВ |
| 1 | Новонукутск-110 | 110/35/10 | 2х25 | 20,6 | 13,2 |
|  | Итого по ПС с Км=0.95 |  |  |  | 12,5 |

Согласно контрольным замерам на февраль 2011г. совмещенный максимум электрических нагрузок муниципального образования «Новонукутское» на шинах 10кВ центра питания составил 13,2МВт.

Из таблицы 1 видно, что подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

Электрические сети 35-110кВ выполнены воздушными линиями. Электрические сети 10кВ выполнены воздушными линиями ВЛ10кВ.

Территориальное расположение ПС приведено на чертеже «Схема планируемого размещения объектов электроснабжения и связи».

Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35-110кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ в целом соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в муниципальном образовании «Новонукутское».

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94;  с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г  №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты  нагрузок по площадкам жилищного строительства представлены в  таблицах 3 и 4 и согласованы с ИЭСК.

Первая очередь – 2015г.

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в пределах черты муниципального образования «Новонукутское». Данные для подсчета электрических нагрузок предоставлены специалистами отдела территориального планирования «Иркутскгражданпроект».

Расчетный срок – 2030г.

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2015 – 2030гг. с  учетом нагрузок на 2015г.

Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок

Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок сведены в таблицу 2.

Таблица 9.2

| №№ п.п. | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 13,2 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 18,1 | 4,9 | 37,1 |
| 3 | Расчетный срок | 26,1 | 12,9 | 97,7 |

Электропотребление

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии в муниципальном образовании «Новонукутское» на 2030г. составит 72885МВтч в год. При численности населения данного района на 2030г 8,2тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 8888,4кВтч на человека в год.

9.2 Проектные предложения

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10-35-110кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок  и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузки трансформаторов питающей подстанции.

Опорным центром питания муниципального образования «Новонукутское» остается Иркутская энергосистема. Электроснабжение городских потребителей на уровне 2015г предусматривается от ПС 110/35/10кВ «Новонукутск-110».

Предлагаем на первую очередь – 2015год:

ПС110/35/10кВ «Новонукутск-110» – замена существующих трансформаторов  мощностью 25МВА на трансформаторы мощностью 40МВА каждый.

В районе дацана – строительство РП10кВ (условное название РП-1) и четырех ТП(2х400кВА). Одну ТП рекомендуется установить около проектируемого дошкольного учреждения. Питание РП-1 предусмотреть воздушными линиями 10кВ.  Питание всех ТП – от РП-1 воздушными линиями ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП. Строительство ТП(1х160кВА), рекомендуется установить возле проектируемой библиотеки. Питание предусмотреть от существующих сетей ВЛ10кВ «Новонукутск-110 – Куйта» (ячейка №8) воздушными линиями ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

В районе проектируемого стационара – строительство пяти ТП(2х400кВА). Одну рекомендуется установить около проектируемого стационара. Питание  предусмотреть 2-х цепными воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

В районе ООО «Труд» – строительство ТП(1х250кВА), рекомендуется установить возле проектируемого клуба. Питание предусмотреть от существующих сетей ВЛ10кВ «Новонукутск-110 - Сельский строитель» (ячейка №3) воздушными линиями ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

Предлагаем на расчетный срок – 2030год:

В районе дацана – строительство семи ТП(2х400кВА). Питание всех ТП – от запроектированной на первую очередь РП-1 воздушными линиями ВЛ10кВ. Проектируемую гостиницу запитать от запроектированной на первую очередь ТП(1х160кВА).

В районе ул. Терешковой  – строительство РП10кВ (условное название РП-2) со встроенной ТП(2х630кВА), трех ТП(2х630кВА) и ТП(2х400кВА). Строительство ТП(1х400кВА) возле проектируемых очистных сооружений. Питание РП-2 предусмотреть воздушными линиями 10кВ. Питание всех ТП – от РП-2 воздушными линиями ВЛ10кВ проводов СИП.

В районе ул. Молодежной – строительство ТП(1х250кВА), рекомендуется установить возле проектируемого спорткомплекса. Питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

В районе ООО «Строитель» – строительство ТП(1х16кВА), рекомендуется установить возле проектируемой прачечной - химчистки. Строительство ТП(1х100кВА), рекомендуется установить возле проектируемого санатория. Питание предусмотреть от существующих сетей ВЛ-10кВ «Новонукутск-110 - Даргатуй» (ячейка №21) воздушными линиями ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

В районе ООО «Труд» – проектируемую водонапорную насосную станцию запитать от запроектированной на первую очередь ТП(1х250кВА).

При разработке генпланов участков застройки предусмотреть резервирование земли под кабельные, воздушные линии ТП и РП.

На уровне проекта детальной планировки зарезервировать земли под кабельные, воздушные линии 220-110-10-6кВ, питающие РП.

Нагрузки нового строительства на I очередь (2015г.)

Таблица 9.3

| № | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующая нагрузка с учетом договоров и ТУ | I очередь | 2030г |
|  |  |  | существ. | Проект. 2015г.(2030г.) | всего на ПС | на шинах 10кВ | прирост | на шинах 10кВ | прирост | на шинах 10кВ |
| 1 | Новонукутск-110 | 110/35/10 | 2х25 | 2х40 (2х40) | 20,6 | 13,2 | 4,9 | 18,1 | 8,0 | 26,1 |
|  | Итого по ПС |  |  |  |  | 13,2 |  | 18,1 |  | 26,1 |
|  | Итого по ПС с Км=0,95 |  |  |  |  | 12,5 |  | 17,2 |  | 24,8 |

Нагрузки нового жилищного строительства на I очередь строительства

Таблица 9.4

| Планировочный район | ввод | снос | нагрузка соцкультбыт | Реконструкция частного сектора | Итого на I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 | 3-4 | 1-2 усадебные |  |  |  |  |
|  | тыс.м2 | кВт | тыс.м2 | кВт | тыс.м2 | кВт | тыс.м2 | кВт | кВт | кол-во домов | кВт | кВт |
| Новонукутск | - | - | - | - | 315,0 | 4600 | - | - | 300 | - | - | 4900 |

Нагрузки нового жилищного строительства на расчетный срок строительства

Таблица 9.5

| Планировочный район | ввод | снос | нагрузка соц культ быт | Реконструкция частного сектора | Итого на 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 | 3-4 | 1-2 усадебные |  |  |  |  |
|  | тыс.м2 | кВт | тыс.м2 | кВт | тыс.м2 | кВт | тыс. м2 | кВт | кВт | кол-во домов | кВт | кВт |
| Новонукутск | - | - | - | - | 514,0 | 7500 | - | - | 500 | - | - | 8000 |

ГЛАВА 10. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Телефонизация

При рассмотрении перспективного развития сетей и сооружений связи муниципального образования «Новонукутское» предполагается, что на конец расчетного периода основным поставщиком услуг проводной телефонной связи будет ОАО «Сибирьтелеком». Кроме того, услуги телефонной связи будут предоставлять операторы сотовой связи стандарта GSM 900/1800 ЗАО «Байкалвестком», ЗАО «Примтелефон» МТС-GSM-900.

Численность населения на расчетный срок до 2030г. будет составлять 8.2тыс. человек. Развитие телефонной сети будет осуществляться от существующей цифровой телефонной станции АТС-2 типа МС-240. На первую очередь планируется увеличение монтированной емкости АТС на 216 номеров, на расчетный срок – дополнительно 384 номера. На уровне проекта детальной планировки предусмотреть строительство абонентской распределительной сети.

Основной прирост числа абонентов телефонной связи будет получен за счет беспроводной связи и дальнейшего расширения и удешевления услуг сотовой, транкинговой, пейджинговой связи, представляемой компаниями ЗАО «Байкалвестком», ЗАО «МТС».

Телерадиофикация

На первую очередь строительства предполагается, по данным Иркутского Филиала «Российской телевизионной и радиовещательной сети», строительство сети цифрового наземного телерадиовещания с установкой оборудования в следующих населенных пунктах: Новоленино, Хареты, Ворот-Онгой, Закулей, Мельхитуй, Шалоты.

Охват населения телевизионным и радиовещанием составит на расчетный срок 100%.

ГЛАВА 11. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

11.1 Существующее положение

Ежегодно на территории муниципального образования «Новонукутское» образуется около 7,5 тыс. м3 твердых бытовых отходов (ТБО). Объем образования ТБО складывается из трех основных потоков: от жилого фонда, торговых организаций и промпредприятий и иных учреждений (общественных и коммерческих).

На территории Нукутского района в настоящее время нет разработанного порядка удаления отходов, утвержденного органом местного самоуправления, обязательного для исполнения всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, образующими отходы производства и потребления, в связи, с чем на территории муниципального образования «Новонукутское» образуются несанкционированные свалки:

- две свалки по ул. Советская и ул. Дружбы;

- свалка, расположенная вдоль автодороги в сторону Братского водохранилища;

- две свалки расположены под проходящей ЛЭП Новоленино-Новонукутск ВЛ 35 кВ северо-западнее п. Новонукутск;

- свалка расположенная северо-западнее д. Татхал-Онгой на севере от промышленного предприятия ООО «Строитель»;

- свалка, расположенная в черте населенного пункта п. Новонукутск.

Объектов размещения (полигонов ТБО), включенных в государственный реестр объектов размещения, на территории муниципального образования «Нукутское» нет.

На участке "Северный" Заларинского месторождения гипса образуются разнообразные промышленные и бытовые отходы. Все вскрышные породы размещаются на внутренних отвалах в выработанном пространстве карьера. Утилизация отходов, представленных отвалами вскрышных пород, осуществляется посредством проведения горнотехнической рекультивации.

ЗАО «Нукутский гипсовый карьер» - всего отходов (1-5 класса опасности) - 125,632 тонн, из них: 5 класса опасности - 110,122 тонн; 4 класса опасности - 10,100 тонн.

По данным ОГУ НУКУТСКАЯ СББЖ (Областное государственное учреждение Нукутская станция по борьбе с болезнями животных) на территории муниципального образования «Новонукутское» имеется один действующий скотомогильник, площадь территории скотомогильника 756 м2, количество биотермических ям – одна. Существующий скотомогильник расположен на безлесой возвышенности на северо-востоке от п. Новонукутский. Год ввода в эксплуатацию 2008, состояние удовлетворительное.

Недействующие скотомогильники и места захоронения животных павших от сибирской язвы на территории муниципального образования отсутствуют.

11.2 Проектное предложение

Предусматриваемая проектом система и организация работ по санитарной очистке территории остается планово – регулярной для всех жилых и общественных зданий, независимо от степени их благоустройства.

В задачу санитарной очистки входят сбор, удаление, обезвреживание и переработка ТБО от всех зданий и сооружений поселения, а также выполнение работ по уличной летней и зимней уборке в целях обеспечения чистоты и безопасности движения.

Для определения необходимого объема работ, транспортных средств и сооружений использованы рекомендательные нормативы СНиП 2.07.01.89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 1994 г., а также справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест» М. 2005 г.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со  степенью благоустройства и дифференцированы по этапам развития поселения. Годовая удельная норма накопления на одного жителя в год принимается:

- на 1 очередь – 280 кг (1,5 м3 / год)

- на расчетный срок – 280 кг (1,5 м3 / год)

Для неблагоустроенной застройки поселения общее количество ТБО – 3,5 м3 / год. Дополнительно учитываются крупногабаритные отходы – 5% от общего количества ТБО. Уличный смет на 1 очередь и расчетный срок – 15 кг (20 л) с 1 м2   твердых покрытий улиц, дорог, проездов и тротуаров. Ориентировочное количество бытовых отходов приведено в таблице:

Таблица 11.1

|  | Виды отходов | Кол-во жителей тыс. чел 1 очер./расч. срок | Годовое накопление отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. т 1 очер./расч.срок | тыс. м3 1 очер./расч.срок |
| 1 2 3 4 | ТБО Крупногабаритные отходы (5%) Уличный смет 10% неучтенные отходы Итого: Общее количество ТБО неканализованной части МО | 6,0/8,2 3,6/4,9 | 1,7/2,3 0,1/0,1 6,7/10,0 0,9/1,2 9,4/13,6 | 9,0/12,3 0,5/0,6 8,9/13,4 1,8/2,6 20,2/28,9 12,6/17,2 |

Примечание: Общая площадь улично-дорожной сети, подлежащей уборке на 1 очередь –

373,1  – а/д тыс.м2

71,5  - тротуары

на расчетный срок –

535,4 – а/д тыс.м2

133,0  - тротуары

Сбор бытовых отходов производится в соответствие с санитарными требованиями. Для сбора и удаления ТБО предусматривается использование системы несменяемых сборников (металлические контейнеры емкостью 0,75 м3) .

Вывоз отходов намечается специальным мусоровозным транспортом из расчета  20 машин на 100 тыс. чел., уборочные – 60 машин на 1 млн. м2  покрытия, малогабаритные тротуароуборочные – 25 машин на 1 млн. м2 покрытия, ассенизационные – 20 машин на 100 тыс. чел.

Ориентировочное количество транспортных средств

Таблица 11.2

|  | Наименование | Ед.изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 2 3 4 | Мусоровозы Уборочные (поливомоечные) Подметально-уборочные, снегопогрузчики и т.д. Малогабаритные тротуароуборочные Ассенизационные | Маш. Маш. Маш. Маш. | 1 27 2 1 | 2 40 3 2 |

Уличная уборка  в периоды с положительной температурой должна предусматривать подметание, полив и мойку улиц. В периоды с отрицательной температурой предусматриваются мероприятия по вывозу снега на свалку и обеспечению безопасности движения.

Свалки, расположенные на территории муниципального образования «Новонукутское», подлежат закрытию и рекультивации на первую очередь, ввиду их несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

ГЛАВА 12. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Территория муниципального образования «Новонукутское» имеет ряд неблагоприятных факторов по инженерно-строительным условиям:

- затопление территории;

- проявление карстовых процессов;

- разрушение защитной дамбы на р. Залари

- нарушение организации отвода поверхностных вод.

Для дальнейшего развития населенного пункта проектом не предусматривается освоение особо неблагоприятных по инженерно-строительным условиям территорий. Основные мероприятия инженерной подготовки направлены на улучшение обстановки по зонам затопления, организации отвода поверхностных вод и мероприятия по борьбе с карстовыми процессами.

В целях создания благоприятных условий необходимо выполнение следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- комплекс мероприятий на территориях подверженных затоплению;

- комплекс мероприятий по борьбе с карстовыми процессами;

- разрушение защитной дамбы на р. Залари;

- организация отвода поверхностных вод.

12.1 Общая характеристика территории

Природные условия

Территория муниципального образования «Новонукутское» расположена в пределах Иркутско-Черемховской равнины. Иркутско-Черемховская предгорная равнина является пониженной частью Среднесибирского плоскогорья у подножья Восточного Саяна. Плоские поверхности междуречий имеют высоту 550 – 650 м, отметки дна долин снижаются до 400 – 420 м.

В Нукутском районе отметки свободной поверхности потока в межень составляют  405,4 – 402,3 м, в заливе Братского водохранилища – 401,7 м.

Территория п. Новонукутский  находится на пойме левого берега р. Залари и удален от реки менее чем на 100 м. На высоком правом берегу находятся гипсовые карьеры

Климат

Своеобразие климата территории определяется расположением этой территории в центре материка, значительной приподнятостью над уровнем моря 490 – 570 м и сложностью орографии.

В пределах Иркутско-Черемховской  равнины годовое количество осадков невелико (от 300 до 400 мм).  Из них осадки зимнего периода составляют 100 – 150 мм. Данная территория относится к району с недостаточным увлажнением.

Зима - умеренно-суровая, малоснежная. Период с отрицательными температурами продолжается семь месяцев с октября по апрель. Средняя температура января выше минус 30 ºС. Продолжительность периода с более низкими температурами составляет 10 – 20 суток. Лето – умеренно-теплое. Высота снежного покрова варьируется от  50 - 100  см. Снежный покров сохраняется 150 – 160 дней. Весной снег сходит  за 5 – 10 дней. В апреле водосбор освобождается  от снега и формируется весеннее половодье.

Инженерно-геологические условия

В геологическом отношении территория представлена нижне- и верхне- кембрийскими отложениями: доломитами, мергелями и песчаниками. В местах распространения вблизи земной поверхности относительно легкорастворимых пород – доломитов, известняков и гипсов наблюдается  карстовые явления, бассейн р. Залари  является областью питания карста.

На территории поселка распространены сезонно-мерзлые породы, глубина сезонного промерзания пород от 2,5 до 3,5 м. многолетняя мерзлота имеет спорадическое распространение, наибольшая мощность мерзлой толщи до 10 – 15 м.

По карте районирования современных экзогенных процессов рельефообразования относится к области: Балаганско-Осинских склоновых водно-эрозионных процессов и карста сильной интенсивности.

На территории бассейна р. Залари широко распространён карст. На земной поверхности карст выражен котловинами, суходолами, карстовыми озёрами, родниками. Под земной поверхностью образуются пещеры, пустые и заполненные водой полости. В карстовом районе имеются области питания и разгрузки карстовых вод. Область питания карстовых вод охватывает участок от г. Усолье-Сибирское до с. Балаганск.

Гидрогеологические условия

Подземные воды в пределах поймы р. Залари встречены на глубине, близкой к уровню воды в реке. Водовмещающими являются практически все грунты  разреза. Водоносный горизонт характеризуется приречным типом режима, уровни воды в скважинах гидравлически связаны с уровнем воды в реке. Питание водоносного горизонта осуществляется, преимущественно, за счет атмосферных осадков, частично за счет разгрузки.

12.2 Неблагоприятные факторы по инженерно-строительным условиям на территории муниципального образования «Новонукутское».

Территории в зоне затопления.

В гидрологическом отношении муниципальное образование. «Новонукутское» представлено р. Залари. Русло реки характеризуется высокой степенью извилистости, что должно вызывать уменьшение уклонов свободной поверхности и скоростей течения.

Гидрографическая характеристика р. Залари представлена в таблице 12.1

Таблица 12.1

| Населенный пункт | Расход м3/с | Скорость м/с | Глубина, м | Ширина, м | Уклон, м/км | Извилистость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новонукутский | 1,60 | 0,5 | 0,5 | 16 | 0,79 | 1,52 |

Река Залари характеризуется абсолютными отметками поймы от 400 до 405 м, с общим уклоном поверхности в восточном направлении. При прохождении 1 % половодья вся пойма, и расположенная в ней жилая застройка затапливается.

Пойма двухсторонняя. Левая пойма и надпойменная терраса занята постройками п. Новонукутский. Правая пойма широкая на ней располагается ряд спортивных сооружений.

Русло преимущественно извилистое с многочисленными островами. Ширина русла на участке изысканий колеблется до 35 м. дно представлено слабо окатанными доломитами и галечником. Берега обрывистые, подвержены водной эрозии.

На реке Залари, объем стока может достигать 70 – 90 % от годового, а максимальные расходы воды являются расчетными для проектирования различных сооружений. За период наблюдений на р.Залари – с. Романово, наиболее выдающимся было половодье 1951 г. Поскольку наблюдений за стоком в расчетном створе не проводилось, расчет максимальных расходов воды весеннего половодья выполнен по эмпирической редукционной формуле с использованием данных по р. Залари – с. Романово.

По расчетам максимальный расход воды весеннего половодья 0,1 обеспеченности будет составлять 314,4 м3/с.

Проявление карстовых процессов

Карстовый процесс представляет собой длительно развивающийся процесс растворения и выщелачивания, трещиноватых растворимых горных пород подземными и поверхностными водами. В результате деятельности карстовых процессов на территории района встречаются поверхностные проявления в виде воронок.

Карстовые проявления на территории муниципального образования «Новонукутское» в основном распространены по территории муниципального образования, а также в районе жилой застройки. Насчитывается несколько зарегистрированных проявлений, которые располагаются на территории существующего санатория и, вблизи населенного пункта.

Разрушение защитной дамбы на р. Залари

На территории муниципального образования «Новонукутское» для защиты  от наводнения и разрушения берега р. Залари возведена дамба. Выше дамбы образовалось мини водохранилище, для которого характерны такие же процессы, как в Братском водохранилище.

В настоящее время гидротехническое сооружение разрушается, и ежегодно восстанавливается.

Нарушение организации поверхностного стока

В процессе застройки и благоустройства территории естественная система водоотвода нарушается. Взамен ее создают организованную закрытую систему водоотвода. Для отвода поверхностного стока с боковых склонов в соответствии с планировкой улиц проектируют боковою сеть водостоков.

В целом по территории муниципального образования «Новонукутское» из-за больших уклонов создаются сложности с водоотведением.

Все поверхностно-паводковые, дождевые и грунтовые, стекают по склону через поселок в р. Залари.

В проектах отдельных зданий и сооружений при необходимости закладывались локальные решения по водоотведению - это не решало проблему в целом по поселку.

Отсутствие единого организованного водостока и ливневой канализации на территории муниципального образования «Новонукутское» во время весеннего снеготаяния и дождей приводит к подтоплению подвалов домов, погребов, а также разрушительно сказывается на улицах поселка.

12.3 Основные решения намечаемых мероприятий

Мероприятия для защиты от затопления р. Залари

Для борьбы с процессом затопления разработан проект «Спрямление русла р. Залари в п. Новонукутский». Основные мероприятия – это спрямление и углубление русла р. Залари для безаварийного пропуска паводков и решение проблемы затопления территории муниципального образования «Новонукутское». Для исключения образования и активизации наледных явлений предусмотрены мероприятия, увеличивающие пропускную способность русла р. Залари.

Противокарстовые мероприятия

При проектировании зданий и сооружений на закарстованных территориях следует учитывать выявление на основе данных инженерных изысканий: тип карста, особенности гидрологических и гидрогеологических условий, опасность возникновения и развития карстовых деформаций в толще грунтов и на земной поверхности (провалов, локальных и общих оседаний).

Для данной территории будет целесообразным применение геотехнических мероприятий:

применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания;

устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений;

создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

тампонирование карстовых полостей и трещин,

закрепление закарстованных грунтов или вышезалегающих инъекцией цементированных растворов;

водопонижение и регулирование режима подземных вод

На территориях существующей застройки во избежание развития карстовых процессов предусматривается тщательная организация поверхностного стока.

Мелиоративные мероприятия

Для защиты сельскохозяйственных земель от воздействия негативных природных явлений проектом предлагается по пониженным участкам рельефа провести агролесомелиоративные мероприятия.

Комплекс мелиоративных мероприятий, обеспечит коренное улучшение земель посредством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств защитных лесных насаждений. Лесные насаждения располагаются на оврагах, балках и на правом берегу р. Залари.

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений

Одним из важных вопросов является разработка комплекса мер, направленных на:

обеспечение безопасности существующих гидротехнических сооружений (ГТС),

ведение регистра ГТС, реконструкция, капитальный и текущий ремонт.

Организация поверхностного стока

Организация поверхностного стока на территории поселка ускорит сток поверхностных вод, ликвидирует скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сократит инфильтрацию воды в грунт.

Водоотвод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5м, глубиной 0,6-1,0м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 – 0,6м и глубиной до 1,0м.

ГЛАВА 13. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

13.1 Использование территории

Территория МО Новонукутское в согласованных границах составляет 8356,2 га. Земли населенных пунктов предлагаются к расширению до 704,9 га за счет земель сельскохозяйственного использования. В соответствии с проектом, площадь земель застройки (без учета санитарно-защитных зон) составит 1217,2 га (14,6% территории города). К расчетному сроку предусматривается расширение селитебной территории на 75,8%, к 2030 году она составит 749,6 га (61,6% площади городской застройки). Зона жилой застройки увеличивается до 313,8 га, или на 36,8%, в связи с развитием индивидуальной жилой застройки на свободных территориях.

В связи с неблагоприятными условиями для строительства многоэтажных зданий предлагается размещение малоэтажных домов с приусадебными участками, однако предлагается более плотная застройка. Средняя плотность жилой застройки повышается к расчетному сроку на 58% (с 362 м2/га до 571 м2/га), при этом средняя плотность населения в границах жилых кварталов и микрорайонов увеличивается лишь на 14,4%. Эта разница обусловлена значительным повышением средней жилищной обеспеченности.

Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания, физкультурно-спортивные сооружения районного и городского значения. Их суммарная площадь увеличивается более чем в полтора раза, главным образом за счет завершения формирования общепоселковых центров и размещения спортивного комплекса. Площадь спортивных сооружений увеличится практически в 2 раза.

Площадь озелененных селитебных территорий общего пользования увеличивается значительно за счет формирования единой сети озелененных территорий, парков и бульваров. Кроме того предлагется ряд природоохранных мероприятий, вследствие чего увеличивается площадь облесенной территории.

Повышение плотности населения в жилой застройке, с учетом существенного расширения озелененных территорий, участков объектов культурно-бытового обслуживания и спортивных сооружений, ведет к уменьшению плотности населения в границах селитебной территории незначительно с 12,2 чел./га в 2011 г. до 11,0 чел./га к 2030 г. (на 9%). Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя по проекту увеличивается с 835,3 м2/чел. в настоящее время до 913,0 м2/чел. к расчетному сроку генерального плана.

Производственные территории значительно уменьшаются с 486,5 га до 444,0 га, при этом увеличивается площадь коммунально-складских территорий. Площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшается по причине изъятия земель под городское строительство (включая расширение озелененных территорий). По этой причине также уменьшается площадь рекреационных территорий.

Генеральным планом предусматривается возвращение в оборот земель, в настоящее время непригодных для использования: площадь территорий, требующих проведения специальных инженерных мероприятий, к расчетному сроку сокращается на 55,8 га, в основном за счет рекультивационных мероприятий на территории отработанных карьеров.

Проектное использование территории муниципального образования «Новонукутское»

Таблица 13.1

| Территории | га | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| А Селитебные территории |  |  |  |
| Жилая застройка | 313,8 | 3,8 | 382,7 |
| в т. ч. 1-2-этажная с приусадебными участками | 310,4 | 3,7 |  |
| 1-2-этажная с приквартирными участками | 0,0 | 0,0 |  |
| 2-этажная безусадебная | 0,0 | 0,0 |  |
| среднеэтажная (3-4 этажа) | 3,2 | 0,0 |  |
| многоэтажная (5 этажей и более) | 0,0 | 0,0 |  |
| садоводства | 0,2 | 0,0 |  |
| Учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 22,8 | 0,3 | 27,8 |
| Территории общеобразовательных и дошкольных учебных заведений | 6,1 | 0,1 | 7,4 |
| Средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские учреждения | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Объекты здравоохранения | 7,7 | 0,1 | 9,4 |
| Учреждения социального обеспечения | 2,0 | 0,0 | 2,4 |
| Культовые сооружения | 2,4 | 0,0 | 2,9 |
| Зеленые насаждения и другие рекреационные территории общего пользования | 20,0 | 0,2 | 24,4 |
| Спортивные сооружения | 45,9 | 0,5 | 56,0 |
| Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки | 328,8 | 3,9 | 401,0 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 749,6 | 9,0 | 914,1 |
| Б Производственные территории |  |  |  |
| Промышленные территории | 434,3 | 5,2 |  |
| Внешний транспорт | 0,4 | 0,0 |  |
| Коммунально-складские территории | 9,3 | 0,1 |  |
| Итого в пределах производственных территорий | 444,0 | 5,3 |  |
| В Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |
| Леса | 2121,8 | 25,4 |  |
| Луга и пойменные территории | 202,6 | 2,4 |  |
| Особо охраняемые природные территории | 1,7 | 0,0 |  |
| Водные пространства | 26,7 | 0,3 |  |
| Прочие рекреационные территории | 61,0 | 0,7 |  |
| Итого в пределах рекреационных территорий | 2413,8 | 28,9 |  |
| Г Прочие территории |  |  |  |
| Режимные территории | 0,0 | 0,0 |  |
| Участки санитарно-технических устройств | 0,0 | 0,0 |  |
| Участки инженерных сооружений | 1,2 | 0,0 |  |
| Специальные территории | 2,4 | 0,0 |  |
| Питомники | 0,0 | 0,0 |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 3727,4 | 44,6 |  |
| Неиспользуемые территории, требующие проведения специальных инженерных предприятий | 246,8 | 3,0 |  |
| Прочие территории | 771,0 | 9,2 |  |
| Итого в пределах прочих территорий | 4748,8 | 56,8 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ГОРОДА | 8356,2 | 100,0 |  |

Проектное использование территории муниципального образования «Новонукутское» на расчетный срок генерального плана приведено в таблице 13.1.

13.2 Жилищное строительство

Необходимый жилищный фонд для МО Новонукутское на расчетный срок генерального плана (2030 г.) определен в объеме 180,4 тыс. кв. м общей площади при средней обеспеченности 22 м2 на одного жителя.

Существующий жилищный фонд составляет 83,0 тыс. кв. м общей площади, отличается неудовлетворительным техническим состоянием. К расчетному сроку по ветхости выйдет из использования около 9,6% существующего жилья. Реконструкции и капитальному ремонту подлежит 16,1% существующего жилого фонда, являющегося ветхим. Пригодный для проживания жилищный фонд в объеме 0,5 тыс. кв. м площади предлагается к выносу из санитарно-защитных зон. Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок генплана составит 77,0 тыс. кв. м общей площади.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства главным образом на свободной от застройки территории (включая завершение существующих кварталов). Предусматривается также размещение нового строительства на участках, освобождаемых при сносе ветхих жилых домов. Объем проектируемого жилищного фонда составит 103,4 тыс. кв. м.

Распределение выбывающего жилищного фонда на расчетный срок генплана по причинам сноса и этажности

тыс. м2 общей площади

Таблица 13.2

| Существующий жилищный фонд | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию с количеством этажей | Убыль пригодного для проживания жилищного фонда с количеством этажей |  | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по реконструкции | под организацию |  |  |  |
|  |  |  | санитарно-защитных и | всего | Убыль всего |  |
|  |  |  | водоохранных зон |  |  |  |
|  | 1 – 2 усадеб | 2 – 3 | всего | 1 – 2 усадеб | 2 - 3 | 1 – 2 усадеб | 2 - 3 |  |  |  |
| 83,0 | 0,5 | 5,2 | 5,7 | - | - | 0,3 | - | 0,3 | 6,0 | 170,36 |

Распределение жилищного фонда на расчетный срок генплана по участкам застройки и по этажности

тыс. м2 общей площади

Таблица 13.3

| Существующий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд с количеством этажей | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 – 2 усадеб | 2 - 3 | итого | 1 – 2 усадеб | 2 - 3 | итого |  |  |
| 83,0 | 71,3 | 5,7 | 77,0 | 103,4 | - | 103,4 | 348,94 | 8,2 |
|  |  |  | 42,7% |  |  | 57,3% | 100,0% |  |

Застройка предлагается в виде 1-2-этажных жилых домов с приусадебными участками, с учетом некоторого уплотнения существующей усадебной застройки.

Прогноз объема муниципального жилищного строительства на расчетный срок связан с реализацией предложений по сносу жилья в связи с организацией санитарно-защитных зон. При средней жилищной обеспеченности 22,0 м2/чел. население в сносимом жилищном фонде составляет менее 0,02 тыс. чел. Для расселения их на перспективу потребуется 0,4 тыс. м2 общей площади. Этот жилищный фонд и принят как объем муниципального жилищного строительства на расчетный срок.

Эскизом застройки предусматривается размещение нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности в 1-2-этажных жилых домах с приусадебными участками – 103,4 тыс. м2 общей площади.

Предлагаемая структура застройки однотипна. Развитие усадебной застройки отвечает сложившемуся образу жизни значительной части населения МО, существующему спросу и инженерно-геологическим условиям.

На расчетный срок жилищный фонд МО Новонукутское (с учетом сохраняемого) распределяется по этажности следующим образом:

1-2-этажных жилых домах с приусадебными участками – 174,4 тыс. м2 общей площади – 96,7%;

в 2-этажных секционных жилых домах – 6,0 тыс. м2 общей площади – 3,3%.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по этажности на расчетный срок приведено в таблице 13.3.

Средняя плотность населения в жилой застройке по проекту составит 25,9 чел./га. Такой низкий уровень плотности обусловлен тем, что 99% территории жилой застройки (312,9 га из 316,1 га) приходится на кварталы малоэтажных жилых домов с приусадебными участками, средняя плотность населения при расчетной жилищной обеспеченности составит там 25,3 чел./га. Плотность населения в безусадебной 2-этажной застройке составит 85,3 чел/га.

13.3. Культурно-бытовое строительство

Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, зрелищные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СниП и социальных нормативов.

Расчет нормативной потребности производился по двум ступеням, между которыми объекты сферы услуг распределены в зависимости от их места в системе обслуживания:

- объекты внутриселенного значения – обслуживающие население МО Новонукутское;

- объекты межселенного значения – обслуживающие население МО Новонукутское и его зоны влияния – Нукутского района, для которого п. Новонукутский является районным центром.

При расчетах учитываются особенности системы обслуживания населения, сложившейся на территории Нукутского муниципального района. Поселок Новонукутский является районным центром обслуживания.

Объекты межселенного значения распределяются по трем группам в зависимости от размера зоны обслуживания следующим образом:

1) обслуживающие население города и пунктов, расположенных в пределах часовой доступности. К ним относится весь набор объектов межселенного значения с расчетом потребности в них по полному нормативу (I зона);

2) обслуживающие, кроме того, жителей тех населенных пунктов, для которых п. Новонукутский является кустовым центром обслуживания. Расчет потребности производится по ряду видов услуг по усеченным нормативам, а также по социальным нормативам, предусмотренным для сельских населенных пунктов (II зона);

3) обслуживающие жителей сельских населенных пунктов в границах муниципального района за пределами I и II зон обслуживания – по отдельным видам услуг с применением усеченных нормативов (III зона).

Усеченные нормативы применяются для расчета потребности в тех видах услуг, которые население II и III зон должно в значительной степени получать по месту жительства (услуги магазинов, больниц).

Численность постоянного населения в границах Нукутского муниципального района имеет тенденцию к медленному увеличению. В 2010 г. она составляла около 17,1 тыс. чел. Прогнозируемое развитие экономики района обусловит стабилизацию численности жителей на современном уровне. Механические миграции будут характерны в направлении периферия – центр, что объясняет значительное увеличение численности жителей МО Новонукутское.

На исходный год разработки генерального плана численность населения по I зоне обслуживания составила 5,1 тыс. чел., по II зоне – 4,5 тыс. чел., по III зоне – 6,0 тыс. чел. В соответствии с приведенным прогнозом, расчетное население по I зоне на 2030 г. принимается в размере 8,2 тыс. чел., по II зоне – 5 тыс. чел., по III зоне – 6,6 тыс. чел. Расчет потребности в объектах межселенного обслуживания приведен в таблице 13.5.

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания (см. таблицы 13.4, 13.6).

Генеральным планом предусматривается продолжение формирования районного центра обслуживания в п. Новонукутский и центров объектов местного обслуживания в п. Заречный и п. Татхал-Онгой.

Из наиболее важных мероприятий, предусматриваемых Генпланом, можно назвать строительство стационара районного значения на 80 мест, размещение при нем станции скорой помощи в п. Новонукутский. Для обеспечения нормативной обеспеченности планируется возведение клуба на 200 мест и билиотеки на 40 тыс.ед.хранения в составе общественно-деловых зон. Кроме того, в связи с развитием туризма и использования бальнеологических ресурсов, предлагается строительство гостиницы на 30 мест.

Из спортивных сооружений предлагается строительство спорткомплекса с бассейном, формирование территории ипподрома и конного двора.

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой застройке. Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания был произведен расчет потребности в основных объектах микрорайонного значения по основным планировочным участкам застройки (см. таблицу 13.7). Расчетное население по каждому участку застройки определено исходя из средней жилищной обеспеченности на расчетный срок (22 м2 общей площади на 1 жителя) и проектного размещения жилищного фонда. Общественно-деловые зоны при жилой застройке насыщаются объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Для покрытия дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях, предлагается разместить детский сад на 220 мест, что сможет покрыть все необходимые потребности и даже создать небольшой запас свободных мест.

#### Расчет объектов культурно-бытового обслуживания внутриселенного значения

Таблица 13.3

|  | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на МО (8,2 тыс. чел.) | Существую-щие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 55 | 451 | 260 | 191 | 1х220 |
| Общеобразовательные школы | место | 110 | 902 | 1 000 | - | - |
| Внешкольные учреждения, | место | 11 | 90 | - | 90 | при школе |
| 10% от общего количества школьников |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 1 | 4 | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | 492 | 240 | 252 | 1х250 |
| Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20 | 164 | - | 164 | 1х150 |
| Клубные учреждения | зрит. место | 50 | 410 | 217 | 193 | 1х200 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 | 36,9 | - | 36,9 | 1х40 |
| Магазины | м2 торг. площади | 100 | 820 | 2544 | - | 100 |
| Рыночные комплексы | то же | 24-40 | 197 - 328 | 90 | 147 - 278 | 1х250 |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 82 | - | 82 | 1х150 |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | 32,8 | - | 32,8 |  |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Гостиницы | место | 6 | 49,2 | 30 | 19,2 | 1х30 |

#### Расчет потребности в объектах межселенного значения

Таблица 13.5

| Объекты | Единица измерения | I зона | II зона | III зона |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норматив | Требуется на население 8,2 тыс. чел. | норматив | Требуется на население 5 тыс. чел. | норматив | Требуется на население 6,6 тыс. чел. | Требуется всего |
| Магазины | м2 торг. площади | 180 | 1 476 | 0,2х180 | 180 | 0,1х180 | 119 | 1 775 |
| Предприятия общественного питания | место | 32 | 262 | - | - | - | - | 192 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения | рабочее место | 3 | 25 | - | - | - | - | 18 |
| Стационары | койка | 13,47 | 110 | 0,2х13,47 | 14 | 0,1х13,47 | 9 | 133 |
| Поликлиники, амбулатории | посещение в смену | 18,15 | 149 | 0,2х18,15 | 18 | 0,1х18,15 | 12 | 179 |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | - | - | - | - | 1 |

#### Размещение объектов межселенного значения

Таблица 13.6

| Объекты | Единица измерения | Требуется всего (см. табл. 13.4, 13.5) | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины | м2 торг. площади | 2 595 | 2 544 | 51 | 100 |
| Предприятия общественного питания | место | 328 |  | 328 |  |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения | рабочее место | 41 |  | 41 |  |
| Стационары | койка | 133 | 55 | 78 | 1х80 |
| Поликлиники, амбулатории | посещение в смену | 179 | 250 | - | - |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 | - | 1 | 1 |

Расчет потребности в объектах обслуживания микрорайонного значения

Таблица 13.7

| Объекты | Планировочные районы с численностью населения (тыс. чел.) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | Новонукутский | Заречье | Татхал-Онгой | 8,2 |
|  | 7 | 0,6 | 0,6 |  |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| Норматив 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность мест | 840 | 72 | 72 | 984 |
| Существующие объекты | 1000 | - | - | 1000 |
| Дополнительная потребность | - | 72 | 72 | 144 |
| Предложения по размещению | - | - | - | - |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
| Норматив 50 мест/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность мест | 350 | 30 | 30 | 330 |
| Существующие объекты | 190 | 35 | 35 | 225 |
| Дополнительная потребность | 160 | - | - | 160 |
| Предложения по размещению | 1х220 | - | - | 220 |

13.4. Зеленые насаждения общего пользования

Необходимая площадь зеленых насаждений внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* (п.4.2., табл. 3) и для населения сельского поселения численностью 8,2 тыс. чел. составляет 8,2 – 9,8 га при нормативной обеспеченности 10 – 12 м2/чел (для сельских поселений).

В поселении площадь существующих зеленых насаждений общего пользования составляет 0,4 га, что обеспечивает показатель в 0,8 м2 на человека на исходный год разработки Генерального плана. Генеральным планом предусматривается формирование цельной сети озелененных территорий, занимающей значительные площади по территории всего МО. Общая площадь сохраняемых и размещаемых по проекту озелененных территорий составит к расчетному сроку 20,0 га, или 24,4 м2 на одного жителя, что превышает нормативную потребность (согласно СниП 2.07.01-89* таблица 3). Площадь озелененных санитарно-защитных зон в черте МО составляет 767,0 га.

13.5. Спортивные сооружения

Территория спортивных сооружений занимает в МО на исходный год генерального плана 30 га, что многократно превышает нормативную потребность (0,7 – 0,9 га на 1 тыс. чел в соответствии с рекомендациями приложения 7 СНиП 2.07.01-89*).

Проектом предусматривается сохранение существующих спортивных сооружений и размещение новых плоскостных спортивных сооружений, формирование единой территории ипподрома и конного двора, размещение спорткомплекса в п. Новонукутский. Данные мероприятия увеличат площадь спортивных сооружений до 45,9 га, что позволит сохранить высокую обеспеченность жителей (5,6 га на 1 тыс.человек) на расчетный срок.

13.6. Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «Новонукутское»

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2011 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в установленных границах | га м2/чел | 8356,2 16384,7 | 8356,2 10190,5 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 229,4 2,8 | 313,8 3,7 |
| 3-5-этажная застройка | га % | 3,5 0,0 | 3,2 0,0 |
| малоэтажная застройка | га % | 225,9 2,7 | 310,4 3,7 |
| в т. ч. малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | га % | - - | - - |
| малоэтажные жилые дома в безусадебной застройке | га % | - - | - - |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га % | 225,9 2,7 | 310,4 3,7 |
| садоводства | га % | - - | - - |
| общественно-деловых зон | га % | 57,2 0,7 | 97,0 1,2 |
| производственных и коммунально-складских зон | га % | 486,5 5,8 | 444,0 5,3 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 141,2 1,7 | 330,0 3,9 |
| рекреационных зон | га % | 2599,9 31,2 | 2431,8 28,9 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 4530,1 54,4 | 3727,4 44,6 |
| зон специального назначения | га % | 6,8 0,1 | 2,4 0,0 |
| режимных зон | га % | - - | - - |
| иных зон | га % | 305,1 3,6 | 771,0 9,2 |
| 1.2 из общей площади земель территории общего пользования | га % | 139,4 1,7 | 348,8 4,2 |
| из них зеленые насаждения общего пользования | га % | 0,4 0,0 | 20,0 0,2 |
| улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки | га % | 139,0 1,7 | 328,8 3,9 |
| 1.3 из общей площади земель территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий | га % | 302,6 3,6 | 246,8 3,0 |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения | тыс. чел. | 5,2 | 8,2 |
| 2.2 Показатели естественного движения населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,05 | 0,9 |
| убыль | тыс. чел. | 0,03 | 1,0 |
| 2.3 Показатели миграции населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,08 | 1,0 |
| убыль | тыс. чел. | 0,05 | 0,4 |
| 2.4 Возрастная структура населения: |  |  |  |
| дети до 15 лет | тыс. чел. % | 1,4 26,2 | 2,1 25,5 |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | тыс. чел. % | 3,2 62,1 | 5,1 63,1 |
| население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 0,6 11,7 | 1,0 11,7 |
| 2.5 Численность занятого населения - всего | тыс. чел. | 2,9 | 4,8 |
| из них в материальной сфере | тыс. чел. % численности занятого населения | 1,6 55,2 | 2,6 54,1 |
| в т. ч. промышленность | то же | 0,3 11,5 | 0,6 12,5 |
| строительство | то же | 0,1 3,4 | 0,1 2,1 |
| внешний транспорт и связь | то же | 0,05 1,7 | 0,05 1,0 |
| прочие | то же | 0,1 13,1 | 0,25 5,2 |
| в обслуживающей сфере | то же | 1,3 44,8 | 2,2 45,8 |
| индивидуальная трудовая деятельность | то же | 1,0 34,5 | 1,4 29,2 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 83,0 | 180,4 |
| в т.ч. государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади квартир /% к общему объему жилищного фонда | - - | - - |
| частной собственности | то же | 83,0 100,0 | 180,4 100,0 |
| 3.2 из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в 2-3-этажных многоквартирных домах | то же | 10,9 13,1 | 5,7 3,2 |
| в малоэтажных домах | то же | 72,1 86,9 | 174,4 96,8 |
| в т. ч. в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | то же | - - | - - |
| в малоэтажных жилых домах в безусадебной застройке | то же | - - | - - |
| в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | то же | 72,1 86,9 | 174,4 96,8 |
| 3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 17,9 21,6 | - - |
| 3.4 Убыль жилищного фонда – всего | то же | - - | 6,0 3,3 |
| в т.ч. государственной и муниципальной собственности | то же | - - | - - |
| частной собственности | тыс. м2 общей площади/% к общему объему жилищного фонда | - - | 6,0 3,3 |
| 3.5 из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
| техническому состоянию | тыс. м2 общей площади % к объему убыли жилищного фонда | - - | 5,7 95,0 |
| реконструкции | то же | - | - - |
| организации санитарно-защитных и водоохранных зон | то же | - | 0,3 5,0 |
| 3.6 Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 83,0 | 77,0 |
| 3.7 Новое жилищное строительство – всего | то же | 1,2 | 103,4 |
| в т. ч. за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади % к общему объему нового жилищного строительства | - | 0,4 3,9 |
| за счет средств населения | то же | 1,2 100,0 | 103,0 96,1 |
| 3.8 Структура нового жилищного строительства по этажности | то же |  |  |
| малоэтажное | то же | 1,2 100,0 | 103,4 100,0 |
| из них малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | то же | - - | - - |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | то же | 1,2 100,0 | 103,4 100,0 |
| 3-5-этажное | то же | - - | - - |
| 3.9 из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| на свободных территориях | то же | 1,2 100,0 | 103,4 100,0 |
| на реконструируемых территориях | то же | - - | - - |
| 3.10 Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| водопроводом | % общего жилищного фонда | 15,0 | 40,0 |
| канализацией | то же | 8,8 | 40,0 |
| электроплитами | то же | 3,3 | 10,0 |
| теплом | то же | 16,1 | 40,0 |
| горячей водой | то же | 16,1 | 40,0 |
| 3.11 Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 16,3 | 22,0 |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 чел | место | 260 51,0 | 480 58,5 |
| Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел | место | 1000 196,1 | 1000 122,0 |
| Учреждения среднего профессионального образования | учащиеся | - | - |
| Больницы – всего на 1000 чел | койка | 55 10,8 | 135 16,5 |
| Поликлиники – всего на 1000 чел | посещений в смену | 250 49,0 | 250 30,5 |
| Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел | м2 торговой площади | 2544 499 | 2640 322 |
| Клубы – всего на 1000 чел | зрительское место | 217 42,5 | 417 50,9 |
| Библиотеки – всего на 1000 чел | тыс. ед. хранения | 33,9 6,7 | 73,9 9,0 |
| Спортивные залы – всего на 1000 чел | м2 площади пола | 240 47,1 | 490 59,6 |
| Бассейны крытые – всего на 1000 чел | м2 зеркала воды | - - | 180 22,0 |
| Гостиницы – всего на 1000 чел | место | 30 5,9 | 60 7,3 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 | 1 |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 19,0 | 30,4 |
| 5.2 Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 43,6 | 61,6 |
| поселковых дорог | км | 26,4 | 25,0 |
| главных улиц | км | 9,1 | 19,4 |
| основных улиц | км | 8,1 | 21,7 |
| в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км |  |  |
| 5.4 Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах застроенных территорий | км/км2 | 10,69 | 11,25 |
| 5.5 Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | – | – |
| 5.6 Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | н/д | н/д |
| 6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,3 | 1,759 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | то же | 0,27 | 0,18 |
| на производственные нужды | тыс. м3/сут. | 0,03 | 1,579 |
| 6.1.2 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | 59 | 214 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | то же | 54 | 193 |
| 6.1.3 Протяженность магистральных сетей | км | 25 | 50 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | 0,051 | 0,959 |
| в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | то же | 0,046 | 0,859 |
| производственные сточные воды | то же | 0,005 | 0,1 |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | то же | - | 1 |
| 6.2.3 Протяженность магистральных сетей | км | 0,5 | 5,5 |
| 6.2.4 Производительность очистных сооружений ливневой канализации | тыс. м3/сут. | - | 20 |
| 6.2.5 Протяженность магистральных сетей ливневой канализации | км | - | 4 |
| 6.3 Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего | мВт-ч/год | 74580 | 147465 |
| в т. ч. на производственные нужды | то же |  |  |
| на коммунально-бытовые нужды | то же |  |  |
| 6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт-ч | 14342,3 | 17983,5 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же |  |  |
| 6.3.3 Источники покрытия электронагрузок – центры питания | шт. | 1 | 1 |
| 6.3.4 Протяженность магистральных сетей | км | 32,5 | 32,5 |
| 6.4 Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,039 | 0,047 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | - | - |
| 6.4.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 3 | 3,68 |
| 6.4.3 Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 3,9 | 4,66 |
| 6.4.4 Протяженность магистральных сетей | км | 3,5 | 4,2 |
| 6.5 Связь |  |  |  |
| 6.5.1 Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 80 | 100 |
| 6.6 Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1 Противокарстовые мероприятия |  |  |  |
| площадь | га | - | 0,01 |
| 6.6.2 Реконструкция гидротехнических сооружений | м | - | 50 |
| 6.6.4 Спрямление русла | км | - | 2,5 |
| 6.7 Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 Объем бытовых отходов | тыс. м3/год |  |  |
| 6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц га | 0 | 1 1 |
| 6.7.2 Общая площадь свалок | га | 5,4 | 0 |
| в т. ч. стихийных | га | 1,97 | 0 |
| 7 Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 Общее количество кладбищ | га | 1,32 | 1,32 |
| 8 Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год |  |  |
| 8.2 Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3/год |  |  |
| 8.3 Рекультивация нарушенных земель | га | - | 117 |
| 8.4 Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га | 1990 | 677 |
| 8.5 Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,5 | 0 |
| 8.7 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 848 |
| 8.8 Защита почв и недр | га | - | 117 |
| 9 Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. руб. |  |  |

ГЛАВА 14. ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

14.1 Жилищное строительство

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения I очереди строительства (6,0 тыс. чел.) определен в объеме 126,0 тыс. м2 общей площади исходя из средней обеспеченности 21,0 м2  на одного жителя.

Проектом на I очередь строительства предусматривается снос некапитальных малоэтажных жилых домов и многоквартирных капитальных домов в зоне распространения карстовых явлений. Основная причина убыли жилищного фонда – неудовлетворительное техническое состояние на окончание первой очереди реализации генерального плана. Таким образом доля жилого фонда (3,7 тыс. кв. м), выбывающего по причине сверхнормативного износа составляет  94,9% общего сноса жилищного фонда. Также 0,2 тыс. кв. м пригодного для проживания жилья выбывает в населенном пункте по причине организации санитарно-защитных зон, составляя 5,1% общей убыли жилого фонда на 1 очередь. Таким образом, сохранению подлежит 79,1 тыс. кв. м. (95,3%) существующего жилого фонда. Структура выбывающего жилищного фонда по причинам сноса приведена в таблице 14.1.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на I очередь строительства составит 46,9 тыс. м2 общей площади квартир. Проектное решение предусматривает размещение нового строительства в основном на территории, освобождаемой при сносе, и на прилегающих свободных участках.

Всего эскизом застройки предусматривается размещение на I очередь строительства нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности в 1-2-этажных жилых домах с приусадебными участками – 46,9 тыс. м2 общей площади.

На I очередь строительства жилищный фонд муниципального образования «Новонукутское» (с учетом сохраняемого) распределяется по этажности следующим образом:

в 1-2-этажных жилых домах с приусадебными участками – 118,5 тыс. м2 общей площади – 94,1%;

в 3-5-этажных секционных жилых домах – 7,5 тыс. м2 общей площади – 5.9%.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по планировочным районам и по этажности на первую очередь реализации генерального плана приведено в таблице 14.2.

Распределение выбывающего жилищного фонда на I очередь строительства по причинам сноса

тыс. м2 общей площади

Таблица 14.1

| Существующий жилищный фонд | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию с количеством этажей | Убыль пригодного для проживания жилищного фонда с количеством этажей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по реконструкции | под организацию санитарно-защитных и водоохранных зон |  | Убыль всего | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
|  |  |  |  | всего |  |  |
|  | 1 – 2 усадеб | 2 - 3 | всего | 1 – 2 усадеб | 2 - 3 | 1 – 2 усадеб | 2 - 3 |  |  |  |
| 83,0 | 0,3 | 3,4 | 3,7 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | 3,9 | 79,1 |

Распределение жилищного фонда на I очередь строительства по этажности

тыс. м2 общей площади

Таблица 14.2

| Существующий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд с количеством этажей | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 – 2 усадеб | 2 - 3 | итого | 1 – 2 усадеб | 2 - 3 | итого |  |  |
| 83,0 | 71,6 | 7,5 | 79,1 | 46,9 | - | 46,9 | 126,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  |  | 37,2% | 100,0% |  |

14.2. Культурно-бытовое строительство

Расчет потребности в объектах культурно-бытового назначения на I очередь строительства произведен аналогично разработкам на расчетный срок генерального плана (см. раздел 13.3). Размещение объектов внутриселенного значения представлено в таблице 14.3.

Для расчета потребности в объектах межселенного значения численность населения по зонам обслуживания принята ниже в первой зоне на 2,2 тыс, чем на расчетный срок (см. табл. 13.5) и почти без изменений во второй и третьей зоне. Соответственно, предложения по размещению объектов межселенного значения на I очередь строительства во многом совпадают с предложениями на расчетный срок генерального плана (см. таблицу 13.6).

Большинство мероприятий, запланированных Генеральным планом, предлагаются к исполнению ещё на первую очередь. Среди них строительство стационара (на 80 койко-мест) со станцией скорой помощи на 1 спецавтомобиль. Также предполагается возведение на первую очередь клубного учреждения и библиотеки.

По объектам микрорайонного значения также предполагается распределение нового строительства во времени. Планируется к строительству детский сад, размещение внешкольного учреждения при существующей общеобразовательной школе. При сохранении существующей сети торговли и общественного питания на первую очередь не предлагается размещение данных объектов обслуживания.

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания внутриселенного значения на I очередь строительства

Таблица 14.3

|  | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на МО (6 тыс. чел.) | Существующие сохраняемые объекты | Дополнитель-ная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 55 | 330 | 260 | 70 | 1х220 |
| Общеобразовате-льные школы | место | 110 | 660 | 1 000 | - | - |
| Внешкольные учреждения, | место | 11 | 66 | - | 66 | 1х90 при школе |
| 10% от общего количества школьников |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 1 | 4 | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | 360 | 240 | 120 | - |
| Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20 | 120 | - | 120 | - |
| Клубные учреждения | зрит. место | 50 | 300 | 217 | 83 | 1х200 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 | 27 | - | 27 | 1х40 |
| Магазины | м2 торг. площади | 100 | 600 | 2544 | - | - |
| Рыночные комплексы | то же | 24-40 | 197 - 328 | 90 | 147 - 278 | - |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 60 | - | 60 | - |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | 24 | - | 24 | - |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Гостиницы | место | 6 | 36 | 30 | 6 | - |

Расчет потребности в объектах межселенного значения на I очередь строительства

Таблица 14.4

| Объекты | Единица измерения | I зона | II зона | III зона |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норматив | Требуется на население 6 тыс. чел. | норматив | Требуется на население 5 тыс. чел. | норматив | Требуется на население 6,3 тыс. чел. | Требуется всего |
| Магазины | м2 торг. площади | 180 | 1 080 | 0,2х180 | 180 | 0,1х180 | 113,4 | 1 373 |
| Предприятия общественного питания | место | 32 | 192 | - | - | - | - | 192 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения | рабочее место | 3 | 18 | - | - | - | - | 18 |
| Стационары | койка | 13,47 | 81 | 0,2х13,47 | 14 | 0,1х13,47 | 9 | 104 |
| Поликлиники, амбулатории | посещение в смену | 18,15 | 109 | 0,2х18,15 | 18 | 0,1х18,15 | 12 | 139 |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | - | - | - | - | 1 |

Размещение объектов межселенного значения на I очередь строительства

Таблица 14.5

| Объекты | Единица измерения | Требуется всего (см. табл. 13.4, 13.5) | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины | м2 торг. площади | 1 973 | 2 544 | - | - |
| Предприятия общественного питания | место | 240 |  | 240 |  |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения | рабочее место | 30 |  | 30 |  |
| Стационары | койка | 104 | 55 | 49 | 1х80 |
| Поликлиники, амбулатории | посещение в смену | 139 | 250 | - | - |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 | - | 1 | 1 |

Расчет потребности в объектах обслуживания микрорайонного значения на I очередь строительства

Таблица 14.6

| Объекты | Планировочные районы с численностью населения (тыс. чел.) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | Новонукутский | Заречье | Татхал-Онгой | 6 |
|  | 5,1 | 0,5 | 0,4 |  |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| Норматив 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность мест | 612 | 60 | 48 | 720 |
| Существующие объекты | 1000 | - | - | 1000 |
| Дополнительная потребность | - | 60 | 48 | 108 |
| Предложения по размещению | - | - | - | - |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
| Норматив 50 мест/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность мест | 255 | 25 | 20 | 280 |
| Существующие объекты | 190 | 35 | 35 | 260 |
| Дополнительная потребность | 65 | - | - | 65 |
| Предложения по размещению | 1х220 | - | - | 220 |

14.3 Ориентировочный расчет стоимости строительства

Расчет ориентировочного объема инвестиций по I этапу реализации проектных решений генерального плана произведен в ценах IV квартала 2009 г. на основании показателей типовых проектов, а также проектов, разработанных для гг. Тайшета и Иркутска, укрупненных показателей сметной стоимости строительства для г. Иркутска, базовых технико-экономических показателей объектов жилищно-гражданского назначения и справочных материалов.

Расчет стоимости жилищного строительства произведен на основании данных Управления государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве администрации Иркутской области о средней стоимости строительства 1 м2 общей площади квартир жилых домов в IV квартале 2009 г.

Пересчет стоимости строительства в цены IV квартала 2009 г. из цен 1991 г. для прочих объектов промышленно-гражданского строительства произведен с коэффициентом к = 62,82. Стоимость строительства из цен 1984 г. в цены 1991 г. пересчитана в соответствии с письмами Госстроя СССР от 06.09.90 № 14-Д, от 12.09.90 № 15-Д и с распоряжением Иркутского облисполкома от 30.11.90 № 1036-р. По типовым проектам базовые цены пересчитаны в местные условия с к = 1,6. Внутриплощадочные затраты по детским дошкольным учреждениям приняты в размере 26%, по общеобразовательным школам – 21%, другим объектам культурно-бытового и коммунального назначения – в размере 15% объектной стоимости строительства. Прочие затраты приняты в размере 15% стоимости строительства по главам 1-7.

Расчет произведен для условий подрядного способа строительства. Ориентировочный объем инвестиций на I очередь строительства по основным группам объектов приведен в таблице 14.7.

Ориентировочная стоимость строительства на I очередь

(млн. руб.)

Таблица 14.7

|  | За период с исходного года по конец первой очереди |
| --- | --- |
| 1 Жилищное строительство | 1 548 |
| 2 Строительство социально-бытовых объектов - всего | 370,4 |
| в т. ч. объектов просвещения | 99,1 |
| здравоохранения | 119,6 |
| культуры | 151,7 |
| торговли и общественного питания |  |
| коммунально-бытового обслуживания |  |
| физкультуры и спорта |  |
| 3 Инженерное оборудование и благоустройство - всего |  |
| в т.ч. водоснабжение |  |
| канализация |  |
| теплофикация |  |
| электроснабжение |  |
| улицы, дороги, площади и транспорт |  |
| озеленение и благоустройство | 157,3 |
| инженерная подготовка территории |  |
|  | За период с исходного года по конец первой очереди |
| 4 Охрана окружающей среды |  |
| Всего | 21 122,8 |
| Стоимость строительства, тыс. руб. |  |
| в расчете на 1 чел. | 352,05 |
| в расчете на 1 м2 общей площади нового строительства | 42,8 |

ГЛАВА 15. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

15.1. Существующее положение

В настоящее время на территории муниципального образования «Новонукутское» расположены следующие ООПТ:

Действующие ООПТ

| № п.п. | Название ООПТ | Местонахождение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Лечебно-оздоровительные местности и курорты |
| 1 | Профилакторий «Нукутская мацеста» | П. Новонукутский | расположен в экологически чистой местности, рядом с заливом |

15.2. Проектные предложения

В «Схеме развития и размещения особо охраняемых территорий в Иркутской области» для муниципального образования имеются предложения по организации следующих ООПТ:

Планируемые к организации ООПТ

| № п.п. | Название ООПТ | Местонахождение | Статус | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники природы |
| 1 | Мин. Источник п.Новонукутский (гидрологический) (скважина № 9/89) | расположен в 5 км от п.Новонукутск на левом берегу Братского водохранилища | региональный | . Скважина глубиной 500,0 м пробурена организацией «Геоминвод» в 1972-1974гг. |
| 2 | Мин. Источник Нукутский (гидрологический) (скважина №3/89) |  | региональный |  |

Нукутское месторождение минеральных вод.Месторождение разведано в период 1968-1974гг. Является единственным в азиатской части России месторождением сульфидных  подземных вод, аналогом которого является сочинская «Мацеста». Месторождение комплексное. Здесь  развиты и выведены на поверхность:

крепкие сульфидные и хлоридные  натриевые рассолы с минерализацией  54-70 г/дм3;

воды средней минерализации- 3-4 г/дм3;

сульфатные магниево-кальциевые воды с минерализацией до 3 г/дм3.

Первые два типа вод эксплуатируются самоизливом из скважин.

Сульфидные и хлоридные рассолы сложного газового состава. Из микрокомпонентов в рассолах обнаружены: литий, стронций, бром. В пробах обнаружены сульфатредуцирующие бактерии, что свидетельствует о современной генерации  сероводорода. Растворы могут использоваться при лечении сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата и других. Растворы обладают высокой агрессивностью по отношению к металлическим конструкциям.

По минерализации  и основному ионно-солевому составу вода скважины №3/89 является слабо рассольной крепко сероводородной бромной хлоридной натриевой со щелочной реакцией водной среды.

В соответствии с критериями оценки минеральных вод, установленными Минздравом РФ (МУ №2000/34 «Классификация минеральных вод и лечебных грязей для целей их сертификации»), подземная вода скважины №3/89 является природной минеральной крепко сероводородной бромной лечебной водой для наружного применения и относится ко 2 группе бальнеологических вод (подгруппа 2.5.2., Нукутский тип).

Воды данного типа используются наружно (в виде ванн) при лечении болезней системы кровообращения (ревматические пороки сердца, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, эссенциальная гипотония); нервной системы, костно-мышечной (инфекционные, воспалительные остеоартрозы, поражения соединительной ткани, болезни мягких тканей, остеопатия и хондропатия); сахарном диабете, ожирении, болезней мужских половых органов (хронический простатит, орхит и др.); воспалительных и невоспалительных болезней женских половых органов, болезней кожи (дермит, экзема, крапивница и др.)

При использовании подземной воды скважины для лечебных целей должны быть разработаны проект Округа зон горно-санитарной охраны и Технологическая схема эксплуатации месторождения минеральной воды, организован систематический контроль за составом и качеством воды.

Скважина № 9/89 (мин.источник п.Новонукутский ) В соответствии с критериями оценки минеральных вод, установленными Минздравом РФ (МУ №2000/34 «Классификация минеральных вод и лечебных грязей для целей их сертификации»), подземная вода скважины № 9/89 является минеральной питьевой лечебно-столовой водой с содержанием мышьяка в кондиции для минеральных мышьяковистых вод.

Использование подземной воды скважины для лечебно-питьевых целей может осуществляться после разработки проекта Округа зон горно-санитарной охраны и Технологического контроля за составом и качеством воды.

ГЛАВА 16. АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОНУКУТСКОЕ»

На территории МО «Новонукутское» в соответствии с данными государственного учета  (письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 76-37-1932/12 от 10. 04. 2012 г.), информация об объектах находящихся на учете службы отсутствует.

В связи с тем, что территория района является перспективной для выявления объектов археологического наследия, памятников истории, архитектуры и культовых (этнографических) объектов, связанных с особенностями проживания бурятского населения ее необходимо включить в плановое  историко-культурное и археологическое обследование района. При выявлении археологических объектов, а так же памятников истории, архитектуры и т.д. необходимо внести корректировки в Генплан  с нанесением территорий историко-культурного назначения, а также границ памятников, ансамблей и достопримечательных мест. В дальнейшем необходимо учесть разработку раздела «Охрана объектов историко-культурного наследия» на следующих стадиях проектирования (проекты планировки, проекты зонирования и застройки, проекты межевания).

Вопросы охраны и использования объектов культурного наследия регулируются Федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Верховного Совета РФ от 15.12.1978 г. «Об охране и использовании памятников истории и культуры»; Постановлением Совета Министров СССР от 16.09.1982 г. № 865 «Об утверждении Положения об охране и использовании памятников истории и культуры» (с изменениями  от 29.12.1989 г.); «Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011г.№ 224.

Согласно ст. 3 ФЗ 73 к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества, со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства и являющиеся свидетельством эпохи и цивилизации, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия, в соответствии с настоящим Федеральным законом, подразделяются на следующие виды:

«памятники – … частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее – объекты археологического наследия)»;

«ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений…, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений…, некрополи»;

«достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе …памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими… событиями, культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов» (ст.3 ФЗ 73).

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ  от 25.06.2002г. (далее ФЗ)  предусмотрено обязательное выполнение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия на территориях, испрашиваемых под различные виды работ и хозяйственной деятельности. Вышеназванный закон ввел понятие  «государственной историко–культурной экспертизы». Данная экспертиза проводится до начала проектных, землеустроительных, хозяйственных и иных видов работ, а также до принятия решений органами местного самоуправления о предоставлении земельных участков и изменении их правового режима (ст.31, ст.33  п.5 ФЗ).

Одним из объектов экспертизы является земельный участок. Экспертиза земельного участка проводится с целью доказательства отсутствия объектов культурного наследия, в том числе археологического,  и обоснования допустимости проведения намечаемых работ и хозяйственной деятельности.

Заключение экспертизы об отсутствии объектов культурного наследия является основанием для согласования государственным органом по охране объектов культурного наследия предоставления земельного участка (ст.32 ФЗ 73).

В случае выявления объекта культурного наследия государственный орган по охране объектов культурного наследия определяет мероприятия по сохранению объекта, режим содержания территории, занимаемой объектом культурного наследия, и допустимое использование земельного участка.

На территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных видов работ (ст.35 п.2 ФЗ-73).

ГЛАВА 17. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

17.1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Новонукутское»

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года с изменениями на 19 мая 2010 года).

Источники ЧС определяются в соответствии с их классификацией по сфере возникновения.

Поражающий фактор источника ЧС – составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются существующими параметрами (ГОСТ 22.0.02-94).

Согласно СП 11-112-2001 (Приложение Д) территория муниципального образования «Новонукутское» не отнесена по степени опасности ЧС природного и техногенного характера к зонам неприемлемого риска, жесткого контроля и приемлемого риска.

17.1.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций военного времени

К чрезвычайным ситуациям военного времени относятся ситуации, связанные с вооруженным нападением на города и другие населенные пункты, захват отдельных объектов, имеющих стратегическое значение, применение противником оружия массового поражения.

Поражающим фактором здесь является действие, оказываемое на людей, объекты и окружающую среду современными средствами поражения. Поражающие факторы могут воздействовать также одновременно и последовательно.

Возможными последствиями воздействия современных средств поражения на функционирование поселения может быть нарушение жизнедеятельности населения.  В том числе нарушение транспортного движения, в связи с разрушением зданий, завалом и разрушением дорожного покрытия улиц; нарушение радио и телефонной связи; нарушение снабжения жилых и общественных зданий водой и электроэнергией; взрывы и пожары; заражение территории, атмосферного воздуха, продуктов питания и воды химическими, радиоактивными или бактериальными веществами; поражение, ранение или гибель людей; при разрушении гидротехнических сооружений возможно возникновение зон катастрофического затопления.

На территории муниципального образования «Новонукутское» объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне и особо важных объектов нет. Возможными целями могут быть:

- объекты транспортной инфраструктуры;

- объекты жилищно-коммунального и социального обеспечения;

- объекты сельского хозяйства и экономики;

- объекты связи и оповещения;

- потенциально опасные объекты.

17.1.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Зона природной чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов возникла природная чрезвычайная ситуация (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Нижеследующая классификация произведена на основе Государственного стандарта Российской Федерации 22.0.03-95.

Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

К геологически опасным процессам на территории муниципального образования «Новонукутское» относится карстообразование. Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» (Приложение Б) карстообразование на территории муниципального образования «Новонукутское» относится по категории опасности процессов к умеренно опасным процессам, т.к. площадная пораженность территории составляет до 5 %.

Лавино-, оползне-, селеопасные участки на территории муниципального образования «Новонукутское» отсутствуют.

Землетрясения

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Проектирование зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах  необходимо проводить в соответствии со СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах».

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах следует учитывать:

- интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность);

- повторяемость сейсмического воздействия.

Определение сейсмичности площадки строительства следует производить на основании сейсмического микрорайонирования. Согласно картам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации «ОСР-97», муниципальное образование «Новонукутское» находится в зоне 7 бальной сейсмичности. При возникновении землетрясения силой 2-4 балла разрушений зданий и сооружений не прогнозируется (сейсмостойкость зданий более 7 баллов). Объекты экономики, коммунального и социального обеспечения в зону возможного землетрясения не попадают. Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» (Приложение Б) сейсмическая активность на территории муниципального образования «Новонукутское» относится по категории опасности процессов к опасным процессам, т.к. интенсивность составляет 7 баллов.

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах надлежит:

- применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок;

- принимать, как правило, симметричные конструктивные схемы, равномерное распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия;

- в зданиях и сооружениях из сборных элементов располагать стыки вне зоны максимальных усилий, обеспечивать монолитность и однородность конструкций с применением укрупненных сборных элементов;

- предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие при этом устойчивость сооружения.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление	 – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

При планировании зданий и сооружений для постройки в зонах возможного воздействия поражающих факторов опасных гидрологических процессов должны учитываться нормы и правила инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов, установленные СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

Территория муниципального образования «Новонукутское» имеет ряд неблагоприятных факторов по затоплению территории. Во время весеннего снеготаяния и дождей существует риск подтопления подвалов домов, погребов, а также разрушительно сказывается на улицах поселка. Основные мероприятия – это спрямление и углубление русла р. Залари для безаварийного пропуска паводков и решение проблемы затопления территории п. Новонукутский. Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» (Приложение Б) подтопление территории муниципального образования «Новонукутское» относится по категории опасности процессов к умеренно опасным процессам, т.к. площадная пораженность территории составляет менее 50%.

## Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Опасные метеорологические явления и процессы на территории муниципального образования «Новонукутское» не наблюдаются.

Природные пожары

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

На территории муниципального образования «Новонукутское» возможны риски возникновения чрезвычайной ситуации связанной с природными пожарами. Населённые пункты в лесной зоне на территории муниципального образования отсутствуют.

17.1.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ 22.0.05-94).

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями и проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ 22.0.05-94).

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, взрывопожароопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Нижеследующая классификация произведена на основе Государственных стандартов Российской Федерации:

- ГОСТ РФ 22.0.05-94;

- ГОСТ РФ 22.0.02-94;

- СТ СЭВ 383-87.

Риски возникновения ЧС  взрывопожароопасных объектах

Взрывопожароопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Пожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу (СТ СЭВ 383-87).

На территории МО «Новонукутское» расположены три АЗС, являющиеся взрывопожароопасными объектами. Взрывопожароопасные объекты, расположенные на территории муниципального образования обозначены на чертеже ИТМ ГОЧС. Схема размещения потенциально опасных объектов.

Риски возникновения ЧС  химически опасных объектах

Химически опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Опасное химическое вещество – химическое вещество, прямое или опосредованное, воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель (ГОСТ 22.0.05-94).

Химическое заражение – распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона химического заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени (ГОСТ 22.0.05-94).

На территории муниципального образования «Новонукутское» химически опасные объекты не располагаются.

Риски возникновения ЧС на  радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиационная авария – авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиоактивное загрязнение – загрязнение поверхности Земли, атмосферы, воды либо продовольствия, пищевого сырья, кормов и различных предметов радиоактивными веществами в количествах, превышающих уровень, установленный нормами радиационной безопасности и правилами работы с радиоактивными веществами (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона радиоактивного загрязнения – территория или акватория, в пределах которой имеется радиоактивное загрязнение (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиационно-опасные объекты на территории муниципального образования «Новонукутское» отсутствуют.

Риски возникновения ЧС  на биологически опасных объектах

Биологическая авария – авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона биологического заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные биологические вещества, биологические средства поражения людей и животных или патогенные микроорганизмы, создающие опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, а также для окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Опасное биологическое вещество – биологическое вещество природного или искусственного происхождения, неблагоприятно воздействующее на людей, сельскохозяйственных животных и растения в случае соприкасания с ними, а также на окружающую природную среду (ГОСТ 22.0.05-94).

Биологически опасные объекты на территории муниципального образования «Новонукутское» отсутствуют.

Риски возникновения ЧС  на объектах системы жилищно-коммунального обеспечения

Риск возникновения ЧС на объектах системы жилищно-коммунального обеспечения  находится в пределах допустимых значений.

Риски возникновения ЧС  на гидротехнических сооружениях и объектах

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.05-94).

На территории муниципального образования «Новонукутское» для защиты  от наводнения и разрушения берега р. Залари возведена дамба. В настоящее время гидротехническое сооружение разрушается, и ежегодно восстанавливается.

Риски возникновения ЧС на газо-, нефтепроводах

Через территорию муниципального образования «Новонукутское» нефте- и газопроводы не проходят.

Риски возникновения ЧС  на транспорте

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

К транспортным ЧС относятся:

- железнодорожная авария – авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время (ГОСТ 22.0.05-94);

- авиационная катастрофа – опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей (ГОСТ 22.0.05-94);

- дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб (ГОСТ 22.0.05-94);

- аварии на водном транспорте – авария, произошедшая в результате стихийных явлений,  по техническим причинам или по вине человека, повлекшая за собой разрушению или повреждению водного транспорта, гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений или иной материальный ущерб.

Вероятность возникновения аварий на объектах железнодорожного и воздушного транспорта, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов, на территории муниципального образования «Новонукутское» нет.

Исходя из частоты возникновения ДТП, следует, что риск возникновения возможной ЧС в результате ДТП находится в пределах допустимых значений.

Риска возникновения ЧС на объектах водного транспорта нет.

17.1.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Риски возникновения заболеваемости людей

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки,  следует,  что на территории муниципального образования «Новонукутское» маловероятно возникновение эпидемии. Зон, неблагоприятных по санитарно-эпидемиологическим показателям, нет.

Риски возникновения заболеваемости животных

Исходя из статистики, следует, что в муниципальном образовании риск возникновения заболеваний с/х животных находится в пределах допустимых значений.

На территории муниципального образования «Новонукутское» имеется один действующий скотомогильник. Существующий скотомогильник расположен на северо-востоке от п. Новонукутский и находится в удовлетворительном состоянии. Недействующие скотомогильники и места захоронения животных павших от сибирской язвы на территории муниципального образования отсутствуют.

17.2. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования муниципального образования, защите населения и территории в военное время и в чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

17.2.1. Концепция  плана  гражданской  обороны и предупреждения ЧС

Концепция плана гражданской обороны определяется, исходя из присвоенной населенному пункту группы гражданской обороны, и опирается на сложившееся зонирование территории и размещение отдельно стоящих, отнесенных к категории по ГО организаций и предприятий, продолжающих работу в военное время.

Постановление правительства Российской Федерации от 3 октября 1998 г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» (с изменениями от 1 февраля 2005 г.) определяет основные критерии и правила отнесения территорий к группам по гражданской обороне.

Отнесение территорий осуществляется с целью заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне в объеме, необходимом и достаточном для предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от поражающих факторов и последствий чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, с учетом мероприятий по защите населения и территорий в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Отнесение территорий городов или иных населенных пунктов к группам по гражданской обороне осуществляется в зависимости от их оборонного и экономического значения, численности населения, а также нахождения на территории организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне особой важности, первой, второй или представляющих опасность для населения и территорий  в связи с возможностью химического заражения, радиационного загрязнения или катастрофического затопления.

Для территорий городов и иных населенных пунктов устанавливаются особая, первая, вторая и третья группы по гражданской обороне.

Территория муниципального образования «Новонукутское» не отнесена к группе по гражданской обороне, а также не попадает в зоны разрушений.

Концепция исходит из возможной обстановки на территории населенного пункта и определяет мероприятия по защите населения при возникновении ЧС – эвакуации и рассредоточению, обеспечению населенного пункта защитными сооружениями ГО и  включает мероприятия по подготовке к работе в военное время, к восстановлению нарушенного производства и подготовке системы управления, оповещения и связи.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

- спасение населения, которое	включает прием эвакуированных, обеспечение защитными сооружениями наибольшей работающей смены действующих в военное время предприятий, учреждений и дежурного персонала, руководства и соединений ГО;

- укрытие неработающего населения поселков и работающих, не занятых в производстве  в защитных сооружениях;

- повышение устойчивости функционирования проектируемых районов поселков в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- обеспечение защиты от последствий аварий на взрывопожароопасных  объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

-  защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов;

-  целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

-  размещение и развитие системы связи и оповещения;

-  возможность эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях;

- готовность помещений и защитных сооружений для размещения эвакуированных.

Перечисленные позиции освещены в последующих главах настоящего раздела.

17.2.2. Гражданская оборона и мероприятия по защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1996 года).

Мероприятия по гражданской обороне – организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1996 года).

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС направлены на обеспечение безопасности жителей в военное время и защиту населения от воздействия факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Особенности проведения мероприятий ГО определяются характером источника ЧС, пространственно-временными характеристикам воздействия поражающих факторов ЧС, численностью вывозимого и выводимого населения, временем и срочностью проведения  мероприятий.

Мероприятия по предупреждению и устранению последствий ЧС направлены на создание и поддержание условий, необходимых для сохранения жизни людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации  и в местах, предусмотренных для размещения эвакуируемых и проводятся в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с изменениями от 19.05.2010, который включает в себя следующие положения:

- Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения;

- Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;

- Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно;

- Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;

- Объем мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, определяется исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны;

- Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зоны, сложившейся или вероятной чрезвычайной ситуации (ЧС) природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов ЧС) районах (Постановление губернатора Иркутской области «О планировании, организации и проведении эвакуации населения при ЧС природного и техногенного характера на территории Иркутской области» от 09. 10. 2002).

В чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в военное время эвакуация и рассредоточение на территории муниципального образования  «Новонукутское» проводится согласно «Руководству по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время» и «Руководством по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»  следующим образом:

- Размещение эвакуированного населения осуществляться в границах своих административно-территориальных образований при наличии необходимых условий для размещения, при отсутствии необходимых условий, размещение можно производить на территориях соседних административно- территориальных образований по согласованию с главами администраций;

- Для сбора и регистрации эвакуируемого населения, создания колонн, посадки на транспорт создаются сборно-эвакуационные пункты (СЭП). СЭП размещаются вблизи железнодорожных станций, морских и речных портов, пристаней, вблизи маршрутов пешей эвакуации, в местах, обеспечивающих условия для сбора людей. Количество СЭП и их пропускная способность определяется с учетом численности эвакуируемого населения, количества маршрутов эвакуации и пунктов посадки на транспорт; для размещения СЭП используются различные общественные здания и сооружения;

- Экстренная эвакуация населения из зон ЧС осуществляется без развертывания СЭП;

- К установленному сроку эвакуируемое население самостоятельно на муниципальном транспорте, работающем в этот период круглосуточно, прибывает на сборно-эвакуационный пункт (СЭП);

- Для проведения эвакуационных мероприятий для жителей предусматриваются  пункты приема и временного размещения населения при ЧС (ППВР). ППВР предусматриваются в зданиях школ, детских садов, спортивных сооружений, зданиях  клубов и кинотеатров организаций и других зданиях большой вместимости для размещения пострадавших в случае чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

- Для вывода эвакуируемого населения используются не занятые дороги, проселочные дороги, тропы (в исключительных случаях могут использоваться обочины автомобильных дорог);

- Для перевозок рабочих смен объектов, продолжающих работу в военное время, используются все виды пассажирского транспорта; перевозки от станций высадки до предприятий и обратно осуществляются муниципальным транспортом; перевозки из пунктов размещения в загородной зоне к пунктам посадки и обратно осуществляются транспортом районов загородной зоны;

- Рассредоточение и эвакуация заканчиваются с вывозом всего населения категорированных городов, за исключением работающей смены;

Защита населения от чрезвычайных ситуаций различного характера предусматривается в защитных сооружениях.

На расчетный срок защитные сооружения, в том числе противорадиационных укрытий (ПРУ), необходимо предусмотреть:

- в учреждениях здравоохранения как на больных, находящихся на стационарном лечении, так и для обслуживающего персонала (Б-1);

- а также в подвальных, складских и других типах подобных помещений для предприятий (организаций) на работающую смену (Б-2) и населения (Б-3).

Перевод помещений на режим защитных сооружений необходимо производить в срок не более чем за 12 часов.

Размещать и обустраивать защитные сооружения необходимо согласно СНиП II-II-77 «Защитные сооружения гражданской обороны».

Поселковые командные пункты размещаются в зданиях поселковых администраций, где должны быть предусмотрены дополнительный источник электроснабжения, 3-х дневный  запас воды и пищи, система связи, индивидуальные средства защиты.

Проектные предложения по размещению ППВР, СЭП при ЧС, а также командных пунктов обозначены на чертеже ИТМ ГО ЧС. Проектный план.

17.2.3. Связь и оповещение

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе риска возникновения ЧС и от качества поддержания связи при выполнении мероприятий гражданской обороны.

Для обеспечения бесперебойной связи в период ЧС на АТС  устанавливается специальная аппаратура циркуляционного вызова, а также оборудуется запасной пункт управления (ЗПУ), связанные подземными кабельными линиями в обход наземных коммуникационных устройств.

Электропитание АТС должно быть предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, что обеспечивает устойчивую связь в условиях ЧС.

В соответствии с совместным приказом МЧС ГК РФ по связи №422/90/376 от 25.07.2006 основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения  сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, района, населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Для оповещения населения о мероприятиях ГО предусматривается установка громкоговорителей уличной звукофикации мощностью 10Кв. Управление работой громкоговорителей осуществляется дистанционно с центральной станции проводного вещания.

Кроме того для оповещения населения о ЧС рекомендуется использование электросирен «С-40», обеспечивающих территории в радиусе 500м. Возможно также применение передвижных систем оповещения.

Для охвата всего населения муниципального образования «Новонукутское» на расчетный срок необходима установка электросирен. Проектные предложения по размещению электросирен «С-40» с радиусом слышимости 500м представлены на чертеже ИТМ ГОЧС. Схема оповещения.

17.2.4. Светомаскировка

В военное время также предусматривается режим светомаскировки, т.к. Новонукутское муниципальное образование входит в состав Иркутской области, которая отнесена к зоне светомаскировки согласно СНиП  2.01.51-90.

На территории района, входящего в состав Иркутской области в военное время предусматриваются два режима работы: полное затемнение и частичное затемнение.

Режим частичного затемнения является подготовительным периодом к введению режима полного затемнения и предусматривает выполнение маскировки наружного освещения основных улиц, дорог, территорий детских, школьных, административных и лечебно-оздоровительных учреждений, а также производственных территорий путем выключения половины светильников.

В режиме частичного затемнения должны работать светильники над входами в здания, в защитные сооружения и въездами на территорию производств. Управление наружным освещением осуществляется централизованно с пультов диспетчерских пунктов. При этом должна быть исключена возможность их местного включения. Для отдельных объектов, удаленных от центров поселков, возможно применение управления наружным освещением местное с использованием  рубильников и выключателей, установленных в удобных местах для обслуживания.

Маскировка внутреннего освещения отдельных зданий жилого, производственного и культурно-бытового назначения производится в основном установкой на светильниках защитных абажуров, козырьков и маскировка  щитами, ставнями и экранами оконных и дверных проемов.

В режиме полного затемнения к объектам, которые продолжают работу при подаче «Воздушная тревога» (ВТ) относятся: операционные больниц, помещения неотложной помощи, узлы связи, телеграф, междугородные телефонные станции, радиостанции, усилительные станции радиотрансляционных сетей, котельные и водопроводные и насосные станции, канализационные станции, диспетчерские пункты электросетевых предприятий и сетей наружного освещения, пункты управления ГО и штабы на предприятиях; ко всем этим службам предусматриваются надежные подъезды и пешеходные пути. Все они оборудуются световыми знаками и указателями, включение и отключение которых осуществляются одновременно с маскировочным освещением.

Включение и отключение установок наружного освещения должно производиться из пунктов управления освещением централизованно – телемеханически или дистанционно.

Перечень объектов, которые продолжают работу при подаче сигнала «Воздушная тревога» утверждается администрацией муниципальных образований и органов гражданской обороны.

В зданиях и помещениях, не входящих в этот перечень, электрическое рабочее освещение должно отключаться от источников питания или электрических сетей централизованно из возможно меньшего числа мест.

На территории предприятий (производств) самостоятельно предусматриваются мероприятия по светомаскировке и системе оповещения о сигналах ГО. Опробование работоспособности указанных систем производится не реже одного раза в год и ответственность за их состояние возлагается руководителя предприятия.

Нормативные требования по светомаскировке регламентируются СНиП 2.1.53-84.

17.2.5. Санитарная обработка

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия ГО» на  последующих стадиях проектирования, вновь строящиеся объекты коммунально-бытового назначения, размещаемые по проектным предложениям, должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта согласно требованиям СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей,  специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

На всех въездах на территорию в военное время необходимо предусмотреть развертывание постов радиационного контроля для обеззараживания транспорта и людей.

17.2.6. Противопожарные мероприятия

Для городов и поселений предусматриваются противопожарные мероприятия, которые являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий ГО, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов народного хозяйства. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары, возникающие как в мирное время, так и в военное время, в очагах массового поражения. Противопожарные мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г., который включает следующие положения:

- Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами;

- Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

- Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

- Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

- Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;

- Тушение пожаров представляет собой боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожара.

Для предупреждения ЧС, связанных с возникновением пожароопасной ситуации, снижение их тяжести и ликвидация последствий на последующих стадия проектирования необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение риска вероятности возникновения пожароопасной ситуации, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение по территории пожарных расчетов и техники.

В целях предотвращения возникновения дополнительных очагов пожара открытые автостоянки следует размещать на расстоянии не менее высоты от ближайшего здания из расчета одна стоянка на группу зданий.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и повышенного температурного режима.

С целью предотвращения распространения очагов пожара, здания общественно-социального назначения оборудуются системами сигнализации и оповещения о возникновении пожара, а также средствами пожаротушения, указатели к которым должны располагаться на всех этажах.

Для пожаротушения, кроме водозабора из сети, необходимо предусмотреть  поверхностные водозаборы  из водоемов и съезды к ним (чертеж ИТМ ГО ЧС. Проектный план).

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских поселений субъекта РФ определяется расчетом в зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ) или устанавливается, исходя из условия, что время прибытия в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

Согласно Федеральному закону №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г., НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» и предложению заказчика на расчетный срок предусматривается размещение одного подразделения пожарной охраны площадью 0,85 га на 4 ед. пожарной техники V типа для охраны населенных пунктов (кроме городов) в с. Заречный (чертеж ИТМ ГОЧС. Проектный план).

Подразделения пожарной охраны, расположенные на территории муниципального образования «Новонукутское», обозначены в таблице ИТМ ГО ЧС - 1.

Силы и средства пожарной охраны на территории  муниципального образования «Новонукутское»

Таблица ИТМ ГО ЧС – 1

| № п/п | Наименование подразделения | Место расположения | Пожарная техника (ед.) | Наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЧ-14 | п. Новонукутский ул. Майская, 14 | 3 | сущ. |
| 2 | ПЧ | с. Заречный | 4 | проект. |

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8